| UNIUNEA EUROPEANĂ | GUVERNUL ROMANIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU | Fondul Social European POSDRU 2007-2013 | Instrumente Structurale 2007-2013 |  | OIPOSDRU | Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară:1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.1 “Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”

Titlul proiectului: “Curriculum Revizuit în Învăţământul Profesional şi Tehnic (CRIPT)”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/85/1.1/S/58832

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A

ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Calificarea profesională:

ELECTROMECANIC NAVE

Nivel 2

Domeniul de pregătire profesională:

ELECTROMECANICĂ

2012

AUTORI:

| FLORENTINA FILIPOVICI | prof. ing., grad didactic I, Colegiul Tehnic de Marină “Al. I. Cuza” Constanţa |
| --- | --- |
| CRINA VIOLETA DRĂGAN | prof.ing., grad didactic I, Colegiul Tehnic “Radu Negru” Galaţi |
| ILEANA MARIA HRABAL | prof. ing., grad didactic I, Colegiul “Ştefan Odobreja” Craiova |
| MARIANA MARICA | prof. ing. grad didactic I, Colegiul Tehnic Energetic, Râmnicu – Vâlcea |
| CLAUDIA NIŢU | prof. ing., grad didactic I, Colegiul Tehnic Energetic Constanţa |
| LILIANA TOMA | prof. ing. grad didactic I, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară “Terezianum”, Sibiu |

Coordonare  C.N.D.Î.P.T.:

###### CARMEN RĂILEANU – inspector de specialitate

Notă introductivă:

Titlul calificării: ELECTROMECANIC NAVE

- Descrierea succintă a calificării

Electromecanicii nave vor fi capabili să utilizeze, să pună în funcţiune şi să intreţină maşini şi utilaje electromecanice navale.

Aplică prevederile legislaţiei navale, exploatează şi execută operaţii de reparaţii în instalaţiile electromecanice navale, realizează instalaţii electrice de joasă tensiune.

- Ocupaţiile care pot fi practicate, inclusiv codurile COR

741201 electrician echipamente electrice şi energetice

741213 electrician nave

741215 electromecanic maşini şi echipamente electrice

742214 electromecanic

821222 montator electromecanic

- Unităţile de rezultate ale învăţării pentru calificare:

UNITĂŢI DE REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII-TEHNICE GENERALE

- Utilizarea maşinilor şi echipamentelor electrice în instalaţii electromecanice

- Realizarea pieselor prin tehnologii mecanice

UNITĂŢI DE REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII-TEHNICE SPECIALIZATE

- Întreţinerea instalaţiilor electropneumatice ale navei.

- Întreţinerea instalaţiilor electrohidraulice specifice navei.

- Realizarea instalaţiilor de iluminat şi utilizarea instalaţiilor de forţă  de pe nave

Calificarea Electromecanic nave integrează următoarele domenii de competenţe cheie:

- comunicare în limba română  şi în limba maternă;

- comunicare în limbi străine;

- competenţe matematice, în ştiinţe şi tehnologii;

- competenţe digitale;

- a învăţa să înveţi;

- competenţe civice şi sociale;

- asumarea iniţiativei şi antreprenoriat;

- sensibilizare la cultură şi exprimare culturală.

Aceste competenţe sunt avute în vedere pentru:

- a fi dezvoltate şi particularizate în procesul de formare profesională;

- a fi evaluate în procesul de evaluare continuă (curentă), dar şi sumativ;

- a fi menţionate în documentele care atestă certificarea profesională a absolvenţilor.

- Nivelul de calificare din România – 2, conform Cadrului Naţional al Calificărilor şi nivelul conform Cadrului European al Calificărilor, EQF - 3

- Finalităţile calificării:

- angajarea pe piaţa muncii într-una dintre ocupaţiile specificate;

- continuarea studiilor, pentru a obţine altă/ alte calificare/ calificări de nivel superior din Cadrul Naţional al Calificărilor, de exemplu: Tehnician electromecanic (nivel 3)

- Calificarea este înscrisă în Nomenclatorul calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătire prin învăţământul preuniversitar precum şi durata de şcolarizare/ Registrul Naţional al Calificărilor, aprobat conform legii.

Tabel de corelare a URÎ cu unităţile de competenţă specifice ocupaţiilor care pot fi practicate

| Unităţi de rezultate ale învăţării pentru calificarea “Electromecanic nave” | Competenţe propuse de angajator pentru calificarea “Electromecanic nave” | Competenţe propuse de angajator pentru calificarea “Electromecanic nave” |
| --- | --- | --- |
| 1.Utilizarea maşinilor şi echipamentelor electrice în instalaţii electromecanice | Desfăşurarea activităţii în echipă Citirea schemelor şi planurilor de instalaţii electrice Utilizarea aparatelor de măsură şi control folosite în instalaţii electrice. Realizarea circuitelor electrice de complexitate medie Verificarea instalaţiilor electrice de complexitate medie Respectarea normelor de SSM de la locul de muncă | Desfăşurarea activităţii în echipă Citirea schemelor şi planurilor de instalaţii electrice Realizarea circuitelor electrice de complexitate medie Verificarea instalaţiilor electrice de complexitate medie Respectarea normelor de SSM de la locul de muncă |
| 2.Realizarea pieselor prin tehnologii mecanice | Utilizarea mijloacelor de măsurare mecanice Executarea de operaţii de asamblări metalice Verificarea elementelor de fixare a echipamentelor pe postament Executarea de prelucrări mecanice generale Utilizarea dispozitivelor, maşinilor de ridicat Aplicarea cerinţelor de calitate | Utilizarea noţiunilor de desen tehnic Executarea de operaţii de asamblări metalice şi centrarea electromotoarelor cu agregatele acţionate Executarea de prelucrări mecanice generale Aplicarea cerinţelor de calitate |
| 3.Întreţinerea instalaţiilor electropneumatice ale navei. | Completarea documentaţiei specifice Identificarea elementelor constructive ale navei Citirea şi interpretarea parametrilor instalaţiilor de pe navă Utilizarea instalaţilor electropneumatice specifice navei Identificarea defectelor şi repararea instalaţiilor electrohidraulice şi electropneumatice de pe navă. | Completarea documentaţiei specifice Identificarea elementelor constructive ale navei Citirea şi interpretarea parametrilor instalaţiilor de pe navă Utilizarea instalaţilor electropneumatice specifice navei Executarea lucrărilor de întreţinere curentă a instalaţiilor electromecanice de pe nave Identificarea defectelor şi repararea instalaţiilor electropneumatice de pe navă |
| 4.Întreţinerea instalaţiilor electrohidraulice specifice navei. | Utilizarea instalaţiilor electrohidraulice specifice navei Executarea lucrărilor de întreţinere curentă a instalaţiilor electromecanice de pe nave Identificarea defectelor şi repararea instalaţiilor electrohidraulice de pe navă Cunoaşterea nomenclaturii navale Acordarea primului ajutor medical. | Utilizarea instalaţiilor electrohidraulice specifice navei Executarea lucrărilor de întreţinere curentă a instalaţiilor electromecanice de pe nave Identificarea defectelor şi repararea instalaţiilor electrohidraulice de pe navă Acordarea primului ajutor medical |
| 5.Realizarea instalaţiilor de iluminat şi utilizarea instalaţiilor de forţă de pe nave | Utilizarea cablurilor şi conductoarelor electrice pentru instalaţii navale Realizarea instalaţiilor de joasă tensiune de pe navă Verificarea şi întreţinerea tablourilor de forţă. Verificarea instalaţiilor de joasă tensiune de pe navă Conectarea maşinilor şi aparatelor din instalaţiile electrice de pe nave | Realizarea instalaţiilor de joasă tensiune de pe navă Verificarea şi întreţinerea tablourilor de forţă. Verificarea instalaţiilor de joasă tensiune de pe navă Realizarea şi verificarea instalaţiilor cu tensiune redusă(acumulatoare, redresoare, iluminat de avarie) de pe navă Conectarea maşinilor şi aparatelor din instalaţiile electrice de pe nave |

Agenţi economici

Şantierul Naval Constanţa S.A.

S.C. NAVOPREST  Constanţa

Unitatea de rezultate ale învăţării - Tehnice generale: 1 UTILIZAREA MAŞINILOR ŞI ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ÎN INSTALAŢII ELECTROMECANICE

Puncte de credit:

Rezultatele învăţării:

| Cunoştinţe | Abilităţi | Atitudini |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. Mărimi electrice din instalaţiile electromecanice 1.1.2.Circuite simple de curent continuu 1.1.3.Aparatele electrice (analogice şi digitale) în procesele de măsurare a mărimilor electrice 1.1.4.Analizarea metodelor de măsurare a mărimilor electrice în instalaţiile electomecanice. 1.1.5.Componentele de bază ale aparatelor electrice de protecţie, de reglare, de comandă. 1.1.6.Componentele maşinilor electrice utilizate în instalaţii electromecanice 1.1.7.Elementele de automatizare din instalaţiile electromecanice 1.1.8.Elementele de semnalizare şi avertizare din instalaţiile electromecanice | 1.2.1.Operarea cu relaţiile matematice între mărimile electrice; 1.2.2.Utilizarea corectă în comunicare a vocabularului comun şi a celui de specialitate; 1.2.3.Operarea cu transformări de unităţi de măsură; 1.2.4.Calcularea mărimilor electrice din circuitele electrice; 1.2.5.Selectarea elementelor de circuit pentru realizarea circuitelor conform schemei; 1.2.6.Realizarea de circuite simple cu elemente de curent continuu; 1.2.7.Selectarea aparatelor electrice în funcţie de mărimea de măsurat; 1.2.8.Alegerea domeniului de măsurare în funcţie de valoarea prezumată; 1.2.9.Montarea aparatelor în circuitul de măsurare 1.2.10.Monitorizarea indicaţiilor aparatelor pentru determinarea mărimilor electrice; 1.2.11.Determinarea mărimilor în cazul extinderii domeniului de măsurare; 1.2.12.Determinarea erorilor în procesul de măsurare, calcul procentual; 1.2.13.Aplicarea metodelor de măsurare pentru măsurarea mărimilor electrice; 1.2.14.Utilizarea documentaţiei tehnice pentru executarea lucrarilor de măsurare 1.2.15.Prelucrarea matematică a datelor măsurate; 1.2.16.Utilizarea normelor de calitate în cadrul lucrărilor de măsurare a mărimilor electrice; 1.2.17.Selectarea aparatelor electrice în funcţie de domeniile de utilizare şi documentaţia tehnică; 1.2.18.Alegerea componentelor maşinilor electrice conform documentaţiilor din instalaţiile electromecanice; 1.2.19.Selectarea maşinilor electrice în funcţie de domeniul de utilizare; 1.2.20.Utilizarea elementelor de automatizare în instalaţii electromecanice conform documentaţiei; 1.2.21.Identificarea şi urmărirea funcţionarii elementelor de automatizare în cadrul instalaţiilor electromecanice conform tehnologiilor; 1.2.22.Monitorizarea instalaţiilor de semnalizare şi avertizare: tablouri sinoptice cu elemente electrice şi electronice de semnalizare şi avertizare; | 1.3.1.Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă; 1.3.2.Grad de autonomie restrâns în executarea operaţiilor sub supraveghere ; 1.3.3.Comunicarea/ raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate; 1.3.4.Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme; 1.3.5.Responsabilizarea în asigurarea calităţii lucrărilor / sarcinilor 1.3.6.Asumarea la locul de muncă a calităţii lucrărilor/ sarcinilor încredinţat; 1.3.7.Respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi de protecţia mediului specifice sarcinilor de lucru încredinţat; 1.3.8.Demonstrarea spiritului creativ în argumentarea soluţiilor tehnice abordate 1.3.9.Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina de lucru primită; |

Domenii de competenţe cheie dezvoltate în cadrul unităţii de rezultate  ale învăţării „UTILIZAREA MAŞINILOR ŞI ECHIPAMENTELOR  ELECTRICE ÎN INSTALAȚII ELECTROMECANICE”

      - Comunicarea în limba română şi în limba maternă

  - Utilizarea corectă în comunicare a vocabularului comun şi a celui de specialitate;

  - Comunicarea/ raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate;

      - Competenţe matematice, în ştiinţe şi tehnologii

  - Calcularea mărimilor electrice din circuite;

  - Determinarea erorilor în procesul de măsurare, calcul procentual;

  - Prelucrarea matematică a datelor măsurate;

      - A învăţa să înveţi

  - Utilizarea documentaţiei tehnice pentru executarea lucrarilor de măsurare ;

  - Respectarea normelor   de sănătate şi securitate în muncă şi de protecţia mediului specifice sarcinilor de lucru încredinţate;

      - Competenţe civice şi sociale

  - Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă;

  - Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina de lucru primită;

  - Asumarea la locul de muncă a calităţii lucrărilor/sarcinilor încredinţate;

  - Responsabilizarea în asigurarea calităţii lucrărilor/ sarcinilor;

      - Asumarea iniţiativei ţi antreprenoriat

  - Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme;

- Sensibilizare la cultură şi exprimare culturală

  - Demonstrarea spiritului creativ în argumentarea soluţiilor tehnice abordate

Lista minimă de echipamente pentru calitatea formării (necesară la şcoală sau la operatorul economic):

- Aparate electrice de măsură, analogice şi digitale (ampermetre, voltmetre, ohmmetre, wattmetre, multimetre);

- Platforme pentru măsurarea diferitelor mărimi electrice;

- Conductoare de legătură;

- Rezistoare de diferite tipuri şi mărimi;

- Condensatoare de diferite tipuri şi mărimi;

- Bobine de diferite tipuri şi mărimi;

- Surse de curent continuu;

- Casete video, CD-uri;

- Tipuri de componente electrice:

- miezuri magnetice; contacte electrice; elemente arcuitoare; izolatoare şi piese izolante; mecanisme de acţionare; camere de stingere; componente electronice active;

- Aparate electrice de joasă tensiune;

- Maşini şi transformatoare electrice;

- Elemente de automatizare: traductoare, elemente de execuţie, regulatoare, amplificatoare;

- Elemente de semnalizare şi avertizare: lămpi şi casete de semnalizare, hupe, sonerii, LED-uri;

- Trusa lăcătuşului, trusa electricianului, trusa electronistului;

- Dispozitive de prindere şi fixare, instrumente de măsurare şi verificatoare;

Standardul de evaluare asociat unităţii de rezultate ale învăţării: „UTILIZAREA MAŞINILOR ŞI ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ÎN INSTALAŢII ELECTROMECANICE”

- Materiale, echipamente necesare

- Aparate electrice de măsură (ampermetre, voltmetre, ohmmetre, wattmetre, multimetre);

- Tipuri de rezistoare, bobine, condensatoare;

- Surse de curent continuu;

- Componente electrice (miezuri magnetice, contacte electrice, elemente arcuitoare, izolatoare şi piese izolante, mecanisme de acţionare, camere de stingere, componente electronice active);

- Aparate electrice de joasă tensiune;

- Mașini și transformatoare electrice;

- Elemente de automatizare;

- Elemente de semnalizare şi avertizare;

- Criterii de realizare, indicatori de realizare şi ponderea acestora

| Nr. crt. | Criterii de realizare şi ponderea acestora | Indicatorii de realizare şi ponderea acestora |
| --- | --- | --- |
| 1. | Primirea şi planificarea sarcinii de lucru | 35% | Respectarea planificării sarcinii de lucru conform fişelor de lucru; | 40% |
|  |  |  | Alegerea aparatelor electrice, maşinilor electrice, elementelor de automatizare, elementelor de semnalizare şi avertizare conform documentaţiei tehnologice; | 60% |
| 2. | Realizarea sarcinii de lucru | 50% | Respectarea indicaţiilor tehnologice în realizarea sarcinii de lucru; | 30% |
|  |  |  | Executarea sarcinii de lucru în conformitate cu normativele în vigoare, fişele tehnologice, caietele de sarcini; | 40% |
|  |  |  | Folosirea corespunzătoare a echipamentelor de lucru; | 20% |
|  |  |  | Respectarea normelor de protecţia mediului, normelor de calitate, normelor de protecţia muncii conform tehnologiilor; | 10% |
| 3. | Prezentarea şi promovarea sarcinii realizate | 15% | Întocmirea corecta a documentelor de lucru; | 20% |
|  |  |  | Respectarea calităţii lucrărilor/ sarcinilor realizate | 50% |
|  |  |  | Folosirea corectă a termenilor de specialitate în prezentarea sarcinii de lucru; | 30% |

Unitatea de rezultate ale învăţării - Tehnice generale :2 REALIZAREA PIESELOR PRIN TEHNOLOGII MECANICE

Puncte de credit:

| Rezultatele învăţării: Cunoştinţe | Abilităţi | Atitudini |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 Ergonomia atelierului de lăcătuşărie 2.1.2 Materiale şi semifabricate necesare executării pieselor prin operaţii de lăcătuşărie; 2.1.3 Semnificaţiile documentaţiei tehnologice utilizată la prelucrări mecanice; 2.1.4 Interpretarea abaterilor dimensionale şi de formă ale pieselor; 2.1.5 Mijloace de măsurat şi verificat mărimi fizice geometrice; 2.1.6 Operaţii de lăcătuşerie pregătitoare aplicate semifabricatelor. 2.1.7 Operaţia de debitare manuală a semifabricatelor 2.1.8 Operaţia de îndoire a semifabricatelor 2.1.9 Operaţia de pilire manuală a semifabricatelor 2.1.10 Operaţia de polizare 2.1.11 Operaţia de găurire 2.1.12 Operaţia de filetare 2.1.13 Operaţii de asamblare nedemontabilă (nituire, sudare, lipire) 2.1.14 Operaţii de asamblare demontabilă (şurub-piuliţă, pene, arcuri / ştifturi, caneluri) | 2.2.1Amenajarea zonei de lucru cu mijloace de muncă, resurse, piese; 2.2.2 Alegerea materialelor şi semifabricatelor necesare executării pieselor prin operaţii de lăcătuşărie în funcţie de simbolurile şi proprietăţile lor fizico-chimice şi tehnologice; 2.2.3 Decodificarea simbolurilor standardizate ale materialelor utilizate la executarea operaţiilor de lăcătuşerie ; 2.2.4 Utilizarea documentaţiei tehnice pentru executarea operaţiilor de lăcătuşerie generală; 2.2.5 Realizarea de schiţe pentru piese sau repere/ subansambluri respectând prescripţiile din desenele de execuţie, la realizarea pieselor prin operaţii de lăcătuşărie; 2.2.6 Utilizarea corectă în comunicare a vocabularului comun şi a celui de specialitate ; 2.2.7 Efectuarea calculului dimensiunilor maxime şi minime ale pieselor, conform desenelor de execuţie; 2.2.8 Realizarea controlului semifabricatelor îndreptate prin verificarea calităţii suprafeţelor şi a planeităţii lor; 2.2.9 Executarea operaţiilor de lăcătuşerie pregătitoare; 2.2.10 Realizarea controlului operaţiilor pregătitoare de lăcătuşerie; 2.2.11 Executarea operaţiei de debitare manuală a semifabricatelor; 2.2.12 Realizarea controlului calităţii operaţiei de debitare prin verificarea dimensiunilor pieselor obţinute şi a calităţii suprafeţelor debitate; 2.2.13 Îndoirea tablelor, benzilor, profilelor, barelor, ţevilor şi a sârmelor 2.2.14 Efectuarea calculului lungimii semifabricatului necesar obţinerii unei piese prin operaţia de îndoire; 2.2.15 Alegerea pilelor în funcţie de forma suprafeţelor de prelucrat şi de materialul semifabricatului; 2.2.16 Executarea pilirii manuală a suprafeţelor; 2.2.17 Realizarea controlului calităţii suprafeţelor prelucrate prin pilire; 2.2.18 Curăţarea de bavuri şi impurităţi a suprafeţelor şi muchiilor semifabricatelor prin operaţia de polizare; 2.2.19 Realizarea controlului suprafeţelor şi a dimensiunilor obţinute prin prelucrarea prin polizare ; 2.2.20 Executarea alezajelor şi teşirea /lărgirea găurilor; 2.2.21 Realizarea controlului operaţiilor de execuţie a alezajelor prin măsurarea diametrelor alezajelor, verificarea formei şi a calităţii suprafeţei prelucrate; 2.2.22 Executarea prin filetare manuală de filete interioare/exterioare; 2.2.23 Verificarea dimensiunilor suprafeţelor filetate; 2.2.24 Executarea asamblărilor nedemontabile prin nituire folosind utilajele adecvate; 2.2.25 Executarea asamblărilor nedemontabile prin sudare prin topire folosind utilajele adecvate; 2.2.26 Executarea asamblărilor nedemontabile prin presare folosind utilajele adecvate; 2.2.27 Executarea asamblărilor nedemontabile prin lipire folosind utilajele adecvate; 2.2.28 Executarea asamblărilor demontabile cu şurub-piuliţă, arcuri, pene / ştifturi /caneluri; 2.2.29 Realizarea controlului calităţii operaţiei de asamblare demontabilă; 2.2.30 Întocmirea fişei tehnologice în vederea executării operaţiilor în atelierul de lăcătuşerie 2.2.31 Aplicarea legislaţiei, privind securitatea şi sănătatea personalului din atelierul de prelucrări mecanice; 2.2.32 Comunicarea /Raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate; | 2.3.1 Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă; 2.3.2 Grad de autonomie restrâns în executarea operaţiilor tehnologice sub supraveghere ; 2.3.3 Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina primită; 2.3.4 Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme; 2.3.5 Respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi de protecţia mediului specifice sarcinilor de lucru încredinţate; 2.3.6 Demonstrarea spiritului creativ în argumentarea soluţiilor tehnice abordate; 2.3.7 Asumarea la locul de muncă a calităţii lucrărilor/sarcinilor încredinţate; |

Domeniile de competenţă cheie dezvoltate în cadrul unităţii de rezultate ale învăţării „REALIZAREA PIESELOR PRIN TEHNOLOGII  MECANICE”:

Comunicarea în limba română şi în limba maternă

- Utilizarea corectă în comunicare a vocabularului comun şi a celui de specialitate;

- Comunicarea /Raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate;

Competenţe matematice, în ştiinţe şi tehnologii

- Efectuarea calculului dimensiunilor maxime şi minime ale pieselor, conform desenelor de execuţie;

- Efectuarea calculului lungimii semifabricatului necesar obţinerii unei piese prin operaţia de îndoire;

A învăţa să înveţi

- Întocmirea fişei tehnologice în vederea   executării operaţiilor în atelierul de lăcătuşerie;

- Realizarea de schiţe pentru piese sau repere/ subansambluri respectând prescripţiile din desenele de execuţie, la realizarea pieselor prin operaţii de lăcătuşărie;

- Decodificarea simbolurilor standardizate ale materialelor utilizate la executarea operaţiilor de lăcătuşerie generală;

- Utilizarea documentaţiei tehnice pentru executarea operaţiilor de lăcătuşerie generală;

Competenţe civice şi sociale

- Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă;

- Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina de lucru primită;

- Respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi de protecţia mediului specifice sarcinilor de lucru încredinţate;

- Asumarea la locul de muncă a calităţii lucrărilor/sarcinilor încredinţate;

Asumarea iniţiativei şi antreprenoriat

- Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme;

Sensibilizare la cultură şi exprimare culturală.

- Demonstrarea spiritului creativ în argumentarea soluţiilor tehnice abordate.

Lista minimă de echipamente pentru calitatea formării (necesare în şcoală sau la agentul  economic):

- perii de sârmă, hârtie abrazivă pentru curăţarea manuală a semifabricatelor;

- SDV-uri pentru operaţia de îndreptare manuală: placă de îndreptat, ciocane, nicovale;

- SDV – uri folosite la trasare: masă de trasat, ac de trasat, punctator, compas, trasator paralele, distanţier, ciocan, riglă, şubler;

- SDV – uri folosite la debitarea manuală: foarfece manuale, cleşti pentru tăiat, fierăstraie manuale, dălţi, rigle, şublere, echere;

- SDV – uri folosite la îndoirea manuală: menghină, nicovală, dispozitive pentru îndoirea ţevilor, dorn cilindric cu manivelă, şublere, rigle, raportoare, şabloane;

- scule şi verificatoate folosite la pilire: pile de diferite tipuri, şublere, rigle de control, echere, şabloane;

- polizoare: stabile şi portabile;

- scule şi verificatoate folosite la polizare: pietre de polizor, şublere;

- maşini de găurit: stabile şi portabile;

- scule şi verificatoate folosite la găurire: burghie elicoidale, dispozitive pentru prinderea burghiului, dispozitive pentru prinderea piesei pe masa maşinii, şublere, micrometre;

- scule şi verificatoate folosite la alezare, teşire, lărgire, alezoare, teşitoare, lărgitoare, şublere, micrometre;

- SDV – uri folosite la filetarea manuală: tarozi, filiere, manivele port-tarod, port-filiere, şublere, micrometre, calibre-tampon, calibre – inel;

- SDV-uri folosite la nituirea manuală: ciocan, căpuitor, contracăpuitor, trăgător;

- SDV-uri folosite la sudarea prin topire: arzător, cleşte port-electrod, dispozitive de sudare MIG/MAG;

- Scule pentru realizarea unei asamblări prin lipire: ciocan de lipit, lampă de lipit;

- Elemente necesare pentru realizarea unei asamblări demontabile: şuruburi, piuliţe, şaibe, pene, arcuri, ştifturi, arbori şi butuci canelaţi;

- instrumente de măsură şi control, mijloace de măsurare;

- mijloace şi echipamente  de stingere a incendiilor, avertizoare (acustice, vizuale, de fum etc.)

STANDARDUL DE EVALUARE asociat unităţii de rezultate  ale învăţării:

- Materiale, echipamente necesare

- Semifabricate: table, platbande, bare, profile, ţevi, sârme;

- Materiale: metalice feroase (oţeluri, fonte), aliaje ale cuprului, aliaje ale aluminiului, aliaje de lipit;

- SDV-uri specifice operaţiilor de lăcătuşărie: curăţare (perii de sârmă, hârtie abrazivă pentru curăţarea manuală a semifabricatelor), îndreptare (placă de îndreptat, ciocane, nicovale), trasare (masă de trasat, ac de trasat, punctator, compas, trasator paralele, distanţier, ciocan, riglă, şubler), debitare (foarfece manuale, cleşti pentru tăiat, fierăstraie manuale, dălţi, rigle, şublere, echere), îndoire (menghină, nicovală, dispozitive pentru îndoirea ţevilor, dorn cilindric cu manivelă, şublere, rigle, raportoare, şabloane), pilire (pile de diferite tipuri, şublere, rigle de control, echere, şabloane), polizare (stabile şi portabile , pietre de polizor, şublere), filetare(tarozi, filiere, manivele port-tarod, port-filiere, şublere, micrometre, calibre-tampon, calibre – inel), găurire (burghie elicoidale, dispozitive pentru prinderea burghiului, dispozitive pentru prinderea piesei pe masa maşinii, şublere, micrometre), scule şi verificatoate folosite la alezare, teşire, lărgire, (alezoare, teşitoare, lărgitoare, şublere, micrometre), nituire (ciocan, căpuitor, contracăpuitor, trăgător)  sudare (arzător, cleşte portelectrod, dispozitive de sudare MIG/MAG), lipire (ciocan de lipit, lampă de lipit) .

- Organe de asamblare: nituri, şuruburi, piulişe, arcuri, pene ştifturi;

- Utilaje: prese, maşini de îndoit, maşini de găurit, polizoare ;

- Criterii şi indicatori de realizare şi ponderea acestora

| Nr.crt. | Criterii de realizare şi ponderea acestora | Indicatorii de realizare şi ponderea acestora |
| --- | --- | --- |
| 1. | Primirea şi planificarea sarcinii de lucru; | 25% | Interpretarea desenului de execuţie/fişei tehnologice în vederea executării piesei prin operaţii de lăcătuşărie; | 30% |
|  |  |  | Analizarea cerinţelor pentru fiecare sarcină de lucru şi identificarea posibilelor căi de realizare; | 30% |
|  |  |  | Alegerea semifabricatelor, SDV-urilor/utilajelor necesare executării piesei prin operaţii de lăcătuşărie; | 40% |
| 2. | Realizarea sarcinii de lucru | 60% | Verificarea schiţei de lucru din fişa tehnologică; | 20% |
|  |  |  | Utilizarea corespunzătoare a SDV-urilor/utilajelor în vederea executării piesei prin operaţii de lăcătuşărie; | 20% |
|  |  |  | Obţinerea piesei prin operaţii de lăcătuşerie cu respectarea indicaţiilor tehnologice din desenul de execuţie/fişa tehnologică/plan de operaţii; | 40% |
|  |  |  | Verificarea calităţii piesei executate prin operaţii de lăcătuşărie; | 10% |
|  |  |  | Respectarea normelor de sănătate şi securitatea muncii şi de protecţia mediului; | 10% |
| 3. | Prezentarea şi promovarea sarcinii realizate | 15% | Argumentarea alegerii materiilor prime şi a materialelor utilizate, pentru soluția de rezolvare aleasă; | 40% |
|  |  |  | Verificarea dimensiunilor reperului prelucrat în conformitate cu indicaţiile fişei tehnologice; | 20% |
|  |  |  | Identificarea defectelor de execuţie şi prezentarea modului de remediere; | 20% |
|  |  |  | Utilizarea terminologiei de specialitate în descrierea tehnologiilor de execuţie şi a metodelor de control aplicate piesei realizate prin operaţii de lăcătuşărie; | 20% |

Unitatea de rezultate ale învăţării –Tehnice specializate:3 ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR  ELECTROPNEUMATICE ALE NAVEI

Puncte de credit:

Rezultatele învăţării

| Cunoştinţe | Abilităţi | Atitudini |
| --- | --- | --- |
| Materiale utilizate în construcţia corpului navei Elemente constructive ale navei Elementele componente ale instalaţilor electropneumatice navale Parametrii instalaţiilor electropneumatice. Documentaţia tehnică pentru lucrări de întreţinere curentă a instalaţiilor electropneumatice Lucrări de întreţinere curentă a instalaţiilor electromecanice de pe nave Defectele instalaţiilor electropneumatice de pe navă Documentaţia tehnică pentru repararea instalaţiilor electropneumatice de pe navă Norme de sănătatea şi securitatea muncii şi de protecţia mediului în instalaţiile electropneumatice navale | Identificarea materialelor din construcţia corpului navei Identificarea elementelor constructive ale navei Utilizarea corectă în comunicare a vocabularului comun şi a celui de specialitate Comunicarea într-o limbă de circulaţie internaţională utilizând termenii tehnici specifici instalaţiilor de pe navă Utilizarea elementelor electropneumatice în instalaţii navale conform documentaţiei; Identificarea şi urmărirea funcţionarii elementelor electropneumatice în cadrul instalaţiilor navale ; Măsurarea parametrilor din instalaţiile electropneumatice Verificarea parametrilor, conform documentaţiei tehnice,din instalaţiile electropneumatice ale navei. Urmărirea funcţionării elementelor pneumatice din cadrul instalaţiilor electromecanice navale Selectarea şi aplicarea prevederilor documentaţiei tehnică în realizarea lucrarilor de întreţinere curentă a instalaţiilor electropneumatice Constatarea defectelor Executarea lucrarilor de reparaţii simple ale instalaţiilor electropneumatice . Înlocuirea elementelor defecte ale instalaţiilor electropneumatice Urmărirea funcţionării sistemului de control electropneumatic pentru compresorul navei Monitorizarea acţionării vinciurilor de ridicare a bărcilor de salvare Verificarea acţionării vinciurilor de ridicare a scărilor de acces | Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă; Comunicarea /Raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina de lucru primită Grad de autonomie restrâns în executarea operaţiilor tehnologice sub supraveghere ; Respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi de protecţia mediului specifice sarcinilor de lucru încredinţate. |

Domenii de competenţe cheie dezvoltate în cadrul unităţii de rezultate ale învăţării tehnice specializate ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR ELECTROPNEUMATICE ALE NAVEI

      - Comunicarea în limba română şi în limba maternă

- Utilizarea corectă  în comunicare a vocabularului comun şi a celui de specialitate

Comunicarea /Raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate;

      - Comunicare în limbă străină

Comunicarea  într-o limbă de circulaţie internaţională utilizând utilizând termenii tehnici specifici instalaţiilor de pe navă

      - Competenţe matematice, în ştiinţe şi tehnologii

  - Măsurarea parametrilor din instalaţiile electropneumatice

      - Competenţe civice şi sociale

  - Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă;

  - Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina de lucru primită.

  - Respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă  şi de protecţia mediului specifice sarcinilor de lucru încredinţate.

      - Asumarea iniţiativei şi antreprenoriat

  - Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme;

Lista minimă de echipamente pentru calitatea formării (necesară în şcoală sau la operatorul economic)

    - Planuri  de referinţă ale navelor, documentaţie tehnică a instsalaţiilor electropneumatice

    - Machete ale instalaţiilor electropneumatice

    - CD-uri, softuri educaţionale, casete video

    - Planuri de amplasament a echipamentelor electromecanice în compartimentele navei

    - Elemente componente din instalaţii electropneumatice:

- compresor,

- cuplaje,

- ventile,

- distribuitoare,

- supape,

- aparate de comandă pneumatice,

- manometru

  - Trusa electricianului, trusa lăcătuşului

STANDARDUL DE EVALUARE asociat unităţii de rezultate ale învăţării: ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR ELECTROPNEUMATICE ALE NAVEI

1. Materialele, echipamentele necesare

Materii prime şi materiale: compresor, cuplaje, ventile, distribuitoare, supape, aparate de comandă pneumatice,diferite tipuri de ventile, robinete, filtre

Instrumente de lucru:manometre, şublere, testere, turometre, cleşti, patent, şurubelniţe

Documentaţie tehnică: carte tehnică a compresoarelor,planuri de referinţă a navelor, planuri de amplasament a echipamentelor în compartimentele navelor,foi de manevră, cataloage de aparate pneumatice, scheme de acţionări electropneumatice.

2. Criterii  şi indicatori de realizare şi ponderea acestora

| Nr. crt. | Criterii de realizare şi ponderea acestora | Indicatorii de realizare şi ponderea acestora |
| --- | --- | --- |
| 1. | Primirea şi planificarea sarcinii de lucru | 35% | Interpretarea schemelor pentru acţionările electropneumatice navale | 20% |
|  |  |  | Analizarea cerinţelor pentru fiecare sarcină de lucru şi identificarea posibilelor căi de realizare | 30% |
|  |  |  | Alegerea aparatelor şi SDV-urilor necesare întreţinerii instalaţiilor electropneumatice navale | 30% |
|  |  |  | Respectarea prevederilor legislaţiei navale | 20% |
| 2. | Realizarea sarcinii de lucru | 50% | Verificarea parametrilor şi aparatelor din instalaţiile electropneumatice | 20% |
|  |  |  | Utilizarea corespunzătoare a aparatelor din instalaţiile electropneumatice ale navei, conform cu specificaţiile tehnice ale constructorului | 20% |
|  |  |  | Realizarea operaţiilor de întreţinere din instalaţiile electropneumatice navale | 30% |
|  |  |  | Utilizarea corespunzătoare a aparatelor şi SDV-urilor în vederea întreţinerii instalaţiilor electropneumatice navale | 30% |
| 3. | Prezentarea şi promovarea sarcinii realizate | 15% | Argumentarea pentru materiile prime şi materialele utilizate pentru soluţia de rezolvare aleasă; | 30% |
|  |  |  | Verificarea instalaţiilor electropneumatice în conformitate cu parametrii nominali din specificaţiile tehnice. | 40% |
|  |  |  | Utilizarea terminologiei de specialitate în întreţinerea instalaţiilor electropneumatice navale | 30% |

Unitatea de rezultate ale învăţării –Tehnice specializate: 4  ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR  ELECTROHIDRAULICE SPECIFICE NAVEI

Puncte de credit: …

Rezultatele învăţării

| Cunoştinţe | Abilităţi | Atitudini |
| --- | --- | --- |
| Elementele componente ale instalaţilor electrohidraulice Parametrii instalaţiilor electrohidraulice Documentaţia tehnică pentru lucrări de întreţinere a instalaţiilor electrohidraulice Lucrări de întreţinere a instalaţiilor electrohidraulice de pe nave Defectele instalaţiilor electrohidraulice de pe navă Prevederi ale legislaţiei navale | Utilizarea elementelor componente ale instalaţiilor electrohidraulice Verificarea funcţionării elementelor electrohidraulice din instalaţii electromecanice navale. Măsurarea parametrilor instalaţiilor electrohidraulice Selectarea şi aplicarea prevederilor documentaţiei tehnice în realizarea lucrarilor de întreţinere a instalaţiilor electrohidraulice Realizarea lucrărilor de întreţinere a instalaţiilor electrohidraulice Utilizarea corectă în comunicare a vocabularului comun şi a celui de specialitate Constatarea defectelor Înlocuirea elementelor defecte ale instalaţiilor electrohidraulice Executarea lucrarilor de reparaţii simple ale instalaţiilor electrohidraulice navale Monitorizareaacţionării hidraulice a uşilor etanşe pe nave Monitorizarea acţionărilor prin comandă hidraulică a cârmei Acordarea primului ajutor în caz de necesitate Utilizarea desenelor, fotografiilor pentru prevenirea poluării apelor | Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă; Comunicarea /Raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina de lucru primită. Respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi de protecţia mediului specifice sarcinilor de lucru încredinţate. Asumarea iniţiativei în cazul necesităţii salvării vieţii pe mare şi a acordării primului ajutor |

Domenii de competenţe cheie dezvoltate în cadrul unităţii de rezultate ale învăţării tehnice specializate ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR ELECTROHIDRAULICE SPECIFICE NAVEI

      - Comunicarea în limba română şi în limba maternă

- Utilizarea corectă în comunicare a vocabularului comun şi a celui de specialitate

Comunicarea /Raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate;

      - Competenţe matematice, în ştiinţe şi tehnologii

  - Măsurarea parametrilor instalaţiilor electrohidraulice

      - Competenţe civice şi sociale

  - Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă;

  - Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina de lucru primită.

  - Respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă  şi de protecţia mediului specifice sarcinilor de lucru încredinţate.

      - Sensibilizare la cultură şi exprimare culturală

- Utilizarea desenelor, fotografiilor pentru prevenirea poluării apelor

      - Asumarea iniţiativei şi antreprenoriat

- Asumarea iniţiativei în cazul necesităţii salvării vieţii pe mare şi a acordării primului ajutor

Lista minimă de echipamente pentru calitatea formării (necesară în şcoală sau la operatorul economic)

    - Planuri  de referinţă ale navelor

    - Planuri de amplasament a echipamentelor electromecanice în compartimentele navei

    - Documentaţie tehnică a instalaţiilor electrohidraulice

    - Machete ale instalaţiilor electrohidraulice

    - CD-uri, softuri educaţionale, casete video

    - Elemente componente din instalaţii electrohidraulice:

- pompe hidraulice,

- diferite tipuri de ventile,

- robinete,

- filtre,

- manometru

  - Trusa electricianului, trusa lăcătuşului

Standardul de evaluare asociat unităţii de rezultate ale învăţării ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR ELECTROHIDRAULICE SPECIFICE NAVEI

- Materialele, echipamentele necesare

- Materii prime şi materiale: cuplaje, distribuitoare, supape, aparate de comandă hidraulice, pompe hidraulice, robinete, filtre

- Instrumente de lucru:manometre, şublere, testere, turometre, cleşti, patent, şurubelniţe

- Documentaţie tehnică: planuri de referinţă a navelor, planuri de amplasament a echipamentelor în comparteimentele navelor,foi de manevră, cataloage de aparate hidraulice,scheme de acţionări electrohidraulice

- Criterii  şi indicatori de realizare şi ponderea acestora

| Nr. crt. | Criterii de realizare şi ponderea acestora | Indicatorii de realizare şi ponderea acestora |
| --- | --- | --- |
| 1 | Primirea şi planificarea sarcinii de lucru | 35% | Interpretarea schemelor pentru acţionările electrohidraulice navale | 20% |
|  |  |  | Analizarea cerinţelor pentru fiecare sarcină de lucru şi identificarea posibilelor căi de realizare | 30% |
|  |  |  | Alegerea aparatelor şi SDV-urilor necesare întreţinerii instalaţiilor electrohidraulice navale | 30% |
|  |  |  | Respectarea prevederilor legislaţiei navale | 20% |
| 2 | Realizarea sarcinii de lucru | 50% | Verificarea parametrilor şi aparatelor din instalaţiile electropneumatice şi electrohidraulice | 30% |
|  |  |  | Utilizarea corespunzătoare a aparatelor din instalaţiile electrohidraulice ale navei, conform cu specificaţiile tehnice ale constructorului | 30% |
|  |  |  | Utilizarea corespunzătoare a aparatelor şi SDV-urilor în vederea întreţinerii instalaţiilor electrohidraulice navale | 40% |
| 3 | Prezentarea şi promovarea sarcinii realizate | 15% | Argumentarea pentru materiile prime şi materialele utilizate pentru soluţia de rezolvare aleasă; | 30% |
|  |  |  | Verificarea instalaţiilor electrohidraulice în conformitate cu parametrii nominali din specificaţiile tehnice. | 40% |
|  |  |  | Utilizarea terminologiei de specialitate în întreţinerea instalaţiilor electrohidraulice navale | 30% |

Unitatea de rezultate ale învăţării –Tehnice specializate: 5 REALIZAREA INSTALAŢIILOR DE ILUMINAT ŞI UTILIZAREA INSTALAŢIILOR DE FORŢĂ DE PE NAVE

Puncte de credit:

Rezultatele învăţării

| Cunoştinţe | Abilităţi | Atitudini |
| --- | --- | --- |
| Componentele şi aparatele unei instalaţii electrice de iluminat navale Instalaţii electrice de iluminat navale Instrucţiuni tehnice pentru realizarea instalaţiilor de iluminat Norme de Securitate şi Sănătate în Muncă şi Prevenirea şi stingerea incendiilor pentru lucrări în instalaţii electrice navale Parametrii şi regimurile de funcţionare ale maşinilor electrice navale Maşini electrice de pe navă | Selectarea componentelor şi aparatelor unei instalaţii electrice de iluminat de pe navă Identificarea componentelor şi aparatelor din scheme de iluminat navale Interpretarea schemelor electrice ale instalaţiei de iluminat Localizarea pe navă a circuitelor de iluminat, a tablourilor de forţă Verificarea aparatelor din instalaţia electrică de joasă tensiune Utilizarea calculatorului electronic pentru realizarea schemelor instalaţiilor electrice de iluminat de la bordul navelor; Executarea de instalaţii electrice de iluminat simple Verificarea funcţionării instalaţiei de iluminat executată Utilizarea corectă a vocabularului comun şi a celui de specialitate şi într-o limbă de circulaţie internaţională Calculul parametrilor electrici ai instalaţiei de forţă; Măsurarea parametrilor instalaţiei de forţă Monitorizarea funcţionării maşinilor electrice navale Verificarea parametrilor maşinilor electrice, conform precizărilor constructorului Realizarea pornirii motoarelor electrice, conform foilor de manevră Acţionarea electrică a cârmei, conform foii de manevă Acţionarea electrică a vinciurilor conform foii de manevră Acţionarea electrică a cabestanelor, conform foii de manevră Utilizarea corectă în comunicare a vocabularului comun şi a celui de specialitate | Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă Respectarea instrucţiunilor tehnice privind realizarea instalaţiilor de iluminat pe nave; Grad de autonomie restrâns la punerea în funcţiune a instalaţiilor de iluminat. Respectarea normelor de Securitate şi Sănătate în Muncă , de protecţia mediului şi Paza şi stingerea incendiilor specifice navei Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme Comunicarea /Raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina de lucru primită Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă |

Domeniile de competenţe cheie dezvoltate în cadrul unităţii de rezultate ale învăţării tehnice specializate „REALIZAREA  INSTALAŢIILOR DE ILUMINAT ŞI UTILIZAREA INSTALAŢIILOR DE FORŢĂ DE PE NAVE”:

      - Comunicarea în limba română şi în limba maternă

- Utilizarea corectă în comunicare a vocabularului comun şi a celui de specialitate

- Comunicarea /Raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate;

- Utilizarea corectă a vocabularului comun şi a celui de specialitate şi într-o limbă de circulaţie internaţională

      - Competenţe matematice, în ştiinţe şi tehnologii

  - Calculul parametrilor electrici ai instalaţiei de forţă;

  - Interpretarea schemelor electrice ale instalaţiei de iluminat;

      - A învăţa să înveţi

  - Localizarea pe navă a circuitelor de iluminat, a tablourilor de forţă

      - Competenţe civice şi sociale

  - Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă;

  - Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina de lucru primită.

  - Respectarea normelor de Securitate şi Sănătate în Muncă  , de protecţia mediului şi de Paza şi stingerea incendiilor specifice navei

      - Competenţe digitale

- Utilizarea calculatorului electronic pentru realizarea schemelor instalaţiilor electrice de iluminat de la bordul navelor;

      - Asumarea iniţiativei şi antreprenoriat

  - Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme;

Lista minimă de echipamente pentru calitatea formării (necesară în şcoală sau la operatorul economic)

    - Planuri : de amplasament, de execuţie.

    - Cataloage de aparate şi maşini electrice

    - CD-uri, casete video

    - Softuri educaţionale

    - Cabluri şi conductoare electrice, tuburi de protecţie, cleme, riglete de legătură, doze

    - Lămpi de iluminat, corpuri de iluminat

    - Aparate electrice de comutaţie, de comandă, de protecţie, de semnalizare de joasă tensiune

    - Instalaţii de iluminat de joasă tensiune

    - Instalaţii de iluminat de siguranţă specifice navelor

    - Maşini electrice: maşina de curent continuu, maşina asincronă, maşina sincronă, transformatorul

    - Tablouri de distribuţie a energiei electrice

    - Instrumente de măsură şi control, mijloace de măsurare

    - Trusa electricianului

STANDARDUL DE EVALUARE asociat unităţii de rezultate ale învăţării „REALIZAREA  INSTALAŢIILOR DE ILUMINAT ŞI UTILIZAREA INSTALAŢIILOR DE FORŢĂ DE PE NAVE”

- Materialele, echipamentele necesare

- Materii prime şi materiale: aparate de conectare, de semnalizare, de protecţie, de comandă;componente de bază ale maşinilor electrice: stator, rotor, inele colectoare, perii, ventilator; conductoare şi cabluri electrice

- Instrumente de lucru: şublere, micrometre, testere, voltmetre, ohmetre, turometre, cleşti, patent, şurubelniţe

- Documentaţie tehnică: carte tehnică a maşinilor electrice, foi de manevră, cataloage de aparate electrice, scheme electrice de instalaţii electrice navale

- Criterii  şi indicatori de realizare şi ponderea acestora

| Nr. crt. | Criterii de realizare şi ponderea acestora | Indicatorii de realizare şi ponderea acestora |
| --- | --- | --- |
| 1 | Primirea şi planificarea sarcinii de lucru | 25% | Interpretarea schemelor electrice pentru instalaţii de iluminat pe navă şi a schemelor electrice de acţionare a maşinilor electrice navale | 30% |
|  |  |  | Analizarea cerinţelor din fişa de lucru pentru execuţia instalaţiei electrice de iluminat de pe navă | 20% |
|  |  |  | Alegerea cablurilor,aparatelor, utilajelor, maşinilor electrice şi echipamentelor de protectie adaptată sarcinii de lucru | 30% |
|  |  |  | Respectarea indicaţiilor tehnologice în realizarea operaţiilor | 20% |
| 2 | Realizarea sarcinii de lucru | 60% | Executarea operaţiilor tehnologice în conformitate cu: specificaţiile constructorului, a fişelor de lucru şi a foilor de manevră | 50% |
|  |  |  | Folosirea corespunzătoare a echipamentelor de lucru | 25% |
|  |  |  | Respectatea normele de sănătate şi securitate a muncii, normele de pază şi stingerea incendiilor. | 25% |
| 3 | Prezentarea şi promovarea sarcinii realizate | 15% | Întocmirea corecta a documentelor de lucru; | 30% |
|  |  |  | Respectarea calităţii lucrărilor/ sarcinilor realizate | 40% |
|  |  |  | Folosiea corectă a terminologiei de specialitate | 30% |

PREACHIZIŢII SPECIFICE ALTOR DISCIPLINE NECESARE DOBÂNDIRII CALIFICĂRII PROFESIONALE:

- Lb.romana:citire cursivă, coerentă, discurs, argumentare logică, reguli de conversaţie, topică, exprimare corect gramaticală, redactarea corectă a unui text simplu , completarea unui raport;

- Matematică:calcule matematice simple, cu procente, fracţii, puteri,  ecuaţii de gradul I şi II, trasare grafice, elemente de geometrie plană şi în spaţiu;

- Fizică:mărimi fizice din mecanică, electricitate , unităţi de măsură, instrumente de măsurare, legile specifice funcţionării sistemelor tehnice;

- Chimie:simbolizarea elementelor chimice, grupele elementelor, proprietăţi chimice ale materialelor,concentraţii, proporţii;

- Limbi străine: noţiuni simple de conversaţie şi scriere, utilizarea dicţionarelor, vocabular tehnic;

- Tehnologia informaţiei: utilizarea calculatorului pentru lucrul cu fişiere, foldere, utilizarea pachetetului ofice (Word, Power Point,Exel), utilizarea internetului;