STANDARD OCUPAŢIONAL CONDUCĂTOR AUTOÎNCĂRCĂTOR PORTUAR În sectorul: TRANSPORTURI - NAVALE Cod:............................................ Data aprobării:............................ Denumirea documentului:......................... Versiunea: .........................…… Data de revizuire preconizată:... Iniţiatorul standardului: Comitetul Sectorial Transporturi Expertul coordonator pe sector: ing. Nastase Hrisa - Expert Sectorial Comitetul Sectorial de Formare Profesionala in Transporturi Realizatorii standardului ocupaţional: Verificatorii standardului ocupaţional: Redactorul calificării: ing. Nastase Hrisa - Expert Sectorial Comitetul Sectorial de Formare Profesionala în Transporturi Documentaţia sursă: Analiza ocupaţională pentru ocupaţia de Conducător autoîncărcător portuar finalizată în data de 11.03.2008 Responsabilitatea pentru conţinutul acestui standard ocupaţional şi al calificărilor bazate pe acest standard ocupaţional revine Comitetului sectorial. Data validării: Numele şi semnătura: Comisia de validare:

Descrierea ocupaţiei: CONDUCĂTOR AUTOÎNCĂRCĂTOR PORTUAR

Conducător autoîncărcător portuar îşi desfăşoară activitatea în societăţi de operare portuară.

Conducător autoîncărcător portuar deserveşte autoîncărcătoare de diferite tipuri, prin utilizarea cărora execută lucrări de încărcare şi descărcare mărfuri vrac solide (mărfuri de masă), manipulare de materiale diverse, transport materiale, rujare marfă (repartizarea uniformă a mărfii în hambarele navelor şi la teren).

Conducător autoîncărcător portuar este specialistul care conduce, întreţine şi supraveghează autoîncărcătoare  portuare.

Activităţile prestate de  conducător se desfăşoară în depozite portuare, pe platforme portuare, pe cheiuri şi în hambarele navelor comerciale. Aceste activităţi se desfăşoară în conformitate cu  procedurile /instrucţiunile specifice societăţilor de operare portuară.

Materialele manipulate de conducătorul autoîncărcătorului portuar sunt materiale de construcţii: nisip, ciment, pietriş etc., cereale: porumb, grâu, orez, soia, secară etc., produse alimentare: zahar, cafea, cacao etc., minereuri, cărbune, îngrăşăminte chimice, fier vechi etc.

Datorită complexităţii activităţilor, practicarea ocupaţiei este condiţionată de deţinerea unor competenţe referitoare la: verificarea funcţionalităţii utilajelor de exploatare, pregătirea acestora pentru lucru, executarea operaţiilor de încărcare /descărcare / transport a mărfii aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă specifice operaţiilor de încărcare /descărcare, transport materiale, lucru în echipă (echipa complexa de docheri şi mecanizatori), comunicare eficientă, efectuarea curăţeniei la locul de muncă în condiţii de respectare a normelor specifice de protecţia mediului.

Autoîncărcătoarele  portuare sunt în general încărcătoare hidraulice frontale de tipul: ifron, wolla, fadromă, bob-cat etc.

Principalele funcţii îndeplinite sunt următoarele:

- Pregăteşte autoîncărcătorul pentru lucru

- Execută operaţii de încărcare /descărcare a mărfii

- Execută operaţii de transport a mărfii

- Semnalizează defecţiunile apărute la autoîncărcător

- Pregăteşte autoîncărcătorul pentru reluarea lucrului

Conducător autoîncărcător portuar trebuie să aibă o serie de  aptitudini, deprinderi şi abilităţi cum ar fi: atenţie, spirit de echipă, adaptibilitate la situaţii noi, viziune, rezistenţă la stres şi oboseală, responsabilitate în asigurarea aplicării normelor de sănătate şi securitate în muncă şi situaţii de urgenţă  pentru evitarea avariilor şi accidentelor, promptitudine în identificarea potenţialelor surse de pericol.

Conducător autoîncărcător portuar respectă regulile de circulaţie pe drumurile publice.

| Unităţile de competenţe cheie Titlul unităţii 1: Comunicare în limba română Titlul unităţii 2: Competenţe sociale şi civice Titlul unităţii 3: Competenţa de a învăţa | Cod de referinţă: . |
| --- | --- |
| Unităţile de competenţe generale Titlul unităţii 1: Respectarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, în domeniul situaţiilor de urgenţă şi de siguranţa circulaţiei Titlul unităţii 2: Respectarea normelor de protecţia mediului | Cod de referinţă: |
| Unităţile de competenţe specifice Titlul unităţii 1: Pregătirea autoîncărcătorului pentru lucru Titlul unităţii 2: Executarea operaţiilor de încărcare /descărcare a mărfii Titlul unităţii 3: Executarea operaţiilor de transport a mărfii Titlul unităţii 4: Semnalizarea defecţiunilor apărute la autoîncărcător Titlul unităţii 5: Pregătirea autoîncărcătorului pentru reluarea lucrului | Cod de referinţă: |

| RESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE REFERITOARE LA SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ, ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ ŞI DE SIGURANŢA CIRCULAŢIEI (unitate generală) | Coduri de referinţă |
| --- | --- |
| Descrierea unităţii de competenţă Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare aplicării normelor de sănătate şi securitate în muncă, în domeniul situaţiilor de urgenţă, şi a regulilor de circulaţie pe drumurile publice, în scopul asigurării unei activităţi lipsite de riscul producerii avariilor şi accidentelor. | NIVELUL UNITĂŢII 1 |
| Elemente de competenţă | Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare | Criteriile de realizare din punctul de vedere al cunoştinţelor necesare | Criteriile de realizare din punctul de vedere al atitudinilor necesare |
| 1. Sesizează pericolele şi aplică procedurile de urgenţă | 1.1. Riscurile sunt identificate în conformitate cu atribuţiile de serviciu. 1.2. Situaţiile de risc sunt eliminate în timp util. 1.3. Situaţiile de risc care nu pot fi eliminate, sunt raportate persoanelor abilitate. 1.4. Avariile sunt semnalate persoanelor abilitate în scopul remedierii rapide a defecţiunilor tehnice | Persoana supusă evaluării demonstrează că ştie şi înţelege: factorii de risc specifici domeniului de activitate mijloacele de avertizare şi semnificaţia simbolurilor utilizate tipurile de lucrări de executat şi riscurile presupuse de acestea mijloacele de semnalizare şi avertizare cu ajutorul cărora se identifică riscurile componenţa echipamentului individual de protecţie a muncii şi modul de utilizare a acestuia normele de securitate şi sănătate în muncă aplicabile domeniului | Corectitudine Responsabilitate Echilibrul şi stăpânirea de sine Promptitudine Seriozitate |
| 2. Aplică normele de sănătate şi securitate în muncă | 2.1. Normele de securitate şi sănătate în muncă sunt aplicate în corelaţie cu particularităţile activităţilor care urmează să se desfăşoare. 2.2. Normele de securitate şi sănătate în muncă sunt însuşite în cadrul instructajelor zilnice. 2.3. Normele de securitate şi sănătate în muncă sunt respectate în conformitate cu specificul locului de muncă. 2.4. Echipamentul de protecţie utilizat este conform normativelor în vigoare. 2.5. Echipamentul de protecţie este întreţinut şi păstrat în conformitate cu procedura specifică locului de muncă. | prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă astfel încât să fie corelate cu specificul locului de muncă normele PSI aplicabile domeniului materialele şi mijloacele de intervenţie privind stingerea incendiilor echipamentele de stingere a incendiilor si cum se verifica starea tehnica a acestora persoanele abilitate carora li se raportează situaţiile de urgenţă regulile de circulaţie pe drumurile publice prevăzute în legislaţia rutieră, aplicabile semnele de circulaţie pe drumurile publice pe care le respectata măsurile de prim ajutor medical pe care trebuie sa le acorde in cazul unui accident măsurile de urgenţă şi evacuare pe care trebuie sa le aplice in cazul unui accident |  |
| 3. Aplică prevederile legale referitoare la situaţiile de urgenţă | 3.1. Măsurile de salvare a persoanelor în caz de avarie /accident se aplica în limita atribuţiilor de serviciu. 3.2. Măsurile de prim ajutor sunt aplicate rapid în funcţie de natura accidentului produs. 3.3. Măsurile de urgenţă şi evacuare sunt aplicate corect şi cu luciditate, respectând procedurile specifice. |  |  |
| 4. Aplică regulile de circulaţie pe drumurile publice | 4.1. Regulile de circulaţie pe drumurile publice sunt aplicate în conformitate cu codul rutier. 4.2. Regulile de circulaţie pe drumurile publice sunt aplicate în corelaţie cu particularităţile drumurilor 4.3. Semnele de circulaţie pe drumurile publice sunt respectate în conformitate cu regulile de circulaţie. |  |  |
| 5. Acordă primul ajutor | 5.1. Măsurile de salvare a persoanelor în caz de avarie /accident se aplică în limita atribuţiilor de serviciu. 5.2. Măsurile de prim ajutor sunt aplicate în funcţie de natura accidentului produs. 5.3. Măsurile de urgenţă şi evacuare sunt aplicate în conformitate cu procedurile specifice |  |  |

Gama de variabile:

- Riscuri ce pot aparea în timpul manevrării mărfurilor:

- riscuri datorate mijloacelor de acces;

- riscuri de incendiu: scurt circuite, acumulări de electricitate statică, condiţii atmosferice nefavorabile etc;

- riscuri datorate circulaţiei pe drumurile publice;

- riscuri datorate electricităţii statice;

- riscuri datorate sarcinilor manipulate;

- riscuri datorate condiţiilor atmosferice;

- surpări de teren

- Factori de risc: referitori la sarcina de muncă, executant, mediul de muncă, , temperatură, zgomote, procesul tehnologic etc.

- Norme de securitate şi sănătate în muncă: norme generale, norme specifice locului de muncă şi mărfii manipulate.

- Norme pentru situaţii de urgenţă: norme generale, norme specifice locului de muncă.

- Particularităţile locului de muncă: expus condiţiilor meteorologice schimbătoare, particularităţile terenului, gradul şi tipul iluminării.

- Echipamentul individual de protecţie: specific domeniului de activitate: mănuşi, palmare, cască de protecţie, centură de siguranţă, încălţăminte antiderapantă, combinezoane, pelerine de ploaie etc.

- Echipamente pentru prevenirea şi stingerea incendiilor: hidranţi, stingătoare cu CO2 sau pulbere, lăzi cu nisip, cazmale şi găleţi, pompe, extinctoare chimice sau cu zăpadă carbonică etc.

- Mijloace de semnalizare: panouri indicatoare, plăci, culori de securitate; etichete pictograme, simbol de culoare pe fond, semnale luminoase, acustice, comunicare verbală pentru atenţionare asupra unor evenimente periculoase, chemare sau apel al persoanelor pentru o acţiune specifică sau evacuare, indicatoare de reglementare de prioritate, indicatoare de interzicere sau restricţie, indicatoare de obligare, semne adiţionale

- Reguli de circulaţie se referă la: depăşire, prioritate la trecere, întoarcere şi mersul înapoi, trecerea la nivel cu calea ferată, oprirea şi staţionarea voluntară, parcarea etc.

- Avarii: căderea sarcinii din dispozitivul de prindere, defecţiuni tehnice ale utilajelor etc.

- Tipuri de accidente: traumatisme mecanice (loviri, răniri, fracturi), electrocutare,  arsuri, intoxicaţii cu gaze, probleme respiratorii etc.

- Persoane abilitate: membri compartiment tehnic, operator dana, şef de echipa, responsabil cu sanatatea si securitatea muncii, responsabil cu situaţii de urgenţă, responsabil cu siguranţa circulaţiei etc.

- Modalităţi de intervenţie: îndepărtarea accidentaţilor din zona periculoasă, degajarea frontului pentru eliberarea accidentaţilor prinşi sub darâmături, anunţarea operativă a persoanelor abilitate etc.

Tehnici de evaluare recomandate:

- observare în condiţii reale de muncă

- observare în condiţii simulate

- rapoarte ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate direct

- chestionarea candidatului prin test scris

- chestionarea candidatului prin test oral

| RESPECTAREA NORMELOR DE PROTECŢIA MEDIULUI (unitate generala) | Coduri de referinţă |
| --- | --- |
| Descrierea unităţii de competenţă Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare aplicării normelor de protecţie a mediului şi a măsurilor de protejare a mediului înconjurător. | NIVELUL UNITĂŢII 1 |
| Elemente de competenţă | Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare | Criteriile de realizare din punctul de vedere al cunoştinţelor necesare | Criteriile de realizare din punctul de vedere al atitudinilor necesare |
| 1. Identifică factorii de risc | 1.1. Factorii de risc referitori la mediul inconjurator sunt identificaţi în scopul prevenirii afectării ecosistemului. 1.2. Identificarea factorilor de risc se face în scopul aplicării eficiente a măsurilor de protecţie pe tot parcursul executării lucrărilor. 1.3. Substanţele cu risc de contaminare sunt identificate în conformitate cu tipul mărfurilor. | Persoana supusă evaluării demonstrează că ştie şi înţelege: factorii de risc referitori la mediul inconjurator; măsurile în domeniul protecţiei mediului ce trebuie respectate pentru toate etapele executării lucrărilor substanţele cu risc de contaminare factorii de mediu problemele de mediu asociate activităţilor normele de protecţia mediului măsurile pentru combaterea poluării şi diminuarea efectelor ei condiţiile de colectare, sortare şi depozitare a deşeurilor sarcinile/ obligatţile din fişa postului referitoare la protejarea mediului înconjurător postului. | responsabilitate corectitudine promptitudine în luarea deciziilor atenţie |
| 2. Aplică normele de protecţia mediului | 2.1. Normele de protecţia mediului sunt aplicate în conformitate cu activităţile desfăşurate . 2.2. Normele de protecţia mediului sunt aplicate pe tot parcursul procesului tehnologic. 2.3. Normele de protecţia mediului sunt aplicate evitându-se distrugerea ecosistemului. |  |  |
| 3. Aplică măsuri pentru protejarea mediului înconjurător | 3.1. Aplicarea măsurilor pentru protejarea mediului se face în conformitate cu legislaţia în vigoare. 3.2. Măsurile privind colectarea, sortarea, depozitarea deşeurilor în locurile special amenajate se aplică conform noţiunilor de prevenire a efectelor negative asupra mediului. 3.3. Măsurile pentru manipularea produselor petroliere, chimice, toxice, periculoase sunt aplicate conform normelor de protecţia mediului. |  |  |

Gama de variabile:

- Riscuri posibile asupra mediului pot fi: dispersare de pulberi, depozitarea şi aruncarea materialelor în locuri nepermise, dispersarea murdăriei (resturi materiale, deşeuri etc.), distrugerea accidentală a mediului, deversarea pe sol/ în apă de produse petroliere, chimice, toxice, periculoase etc.

- Mediul înconjurător: solul, platformele, magaziile, drumurile publice, apa mării, aerul etc.

- Substanţe cu risc de contaminare: produse petroliere, chimice, toxice, periculoase etc.

- Factorii de mediu: clima, solul, aerul, apa, lumina, temperatura, umiditatea, vântul, zgomotul, stresul, emisiile de noxe etc.

- Factori de risc ce acţionează asupra mediului:

- chimici: substanţe toxice, corozive, caustice, imflamabile;

- mecanici: vibraţii excesive ale echipamentelor tehnice; mişcări funcţionale ale echipamentelor, deplasări ale mijloacelor de producţie sub efectul gravitaţiei (alunecare, rostogolire, răsturnare, scurgere liberă, deversare, surpare, prăbuşire, scufundare); deplasări sub efectul propulsiei (proiectarea de corpuri sau particule, deviere de la traiectoria normală, balans, recul, şocuri excesive, jet, erupţie);

- termici;

- electrici;

- biologici;

- radiaţii;

- expunere la gaze (inflamabile, explozive);

- alţi factori de risc ai mediului: lucrări care implică expunerea la pulberi în suspensie în aer, lucrări care implică  expunerea la aerosoli caustici, toxici.

- Normele de protecţia mediului

- Deşeuri: ambalaje de hârtie, carton, lanţuri, cabluri, platbande, deşeuri petroliere, etc.

- Persoane abilitate: conducători ierarhici, responsabil cu protecţia mediului şi participanţii implicaţi în procesul tehnologic.

Tehnici de evaluare recomandate:

- observare în condiţii reale de muncă

- observare în condiţii simulate

- rapoarte ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate direct

- chestionarea candidatului prin test scris

- chestionarea candidatului prin test oral

| PREGĂTIREA AUTOÎNCĂRCĂTORULUI PENTRU LUCRU (Unitate specifică) | Coduri de referinţă |
| --- | --- |
| Descrierea unităţii de competenţă Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare pregătirii şi verificării autoîncărcătorului pentru desfăşurarea activităţilor specifice în vederea începerii lucrului. | NIVELUL UNITĂŢII 1 |
| Elemente de competenţă | Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare | Criteriile de realizare din punctul de vedere al cunoştinţelor necesare | Criteriile de realizare din punctul de vedere al atitudinilor necesare |
| 1. Identifică operaţiile de efectuat | 1.1. Operaţiile de efectuat sunt identificate funcţie de procesul tehnologic stabilit. 1.2. Identificarea sarcinilor de lucru de efectuat în etapa de lucru se face numai împreună cu şeful locului de muncă. 1.3. Dispozitivele de lucru necesare efectuării operaţiilor tehnologice sunt identificate în conformitate cu modalităţile de manipulare a materialelor. 1.4. Operaţiile tehnologice sunt identificate în conformitate cu condiţiile tehnice de execuţie. | Persoana supusă evaluării demonstrează că ştie şi înţelege: sarcinile de lucru ce trebuie efectuate într-o etapă de lucru operaţiile de efectuat din procesul tehnologic dispozitivele necesare efectuării operaţiilor tehnologice ordinea efectuarii operaţiilor procesele tehnologice de lucru condiţiile tehnice de execuţie a lucrarilor caracteristicile fizico-chimice ale materialelor manipulate echipamentele de lucru starea echipamentelor de lucru probele la care este supus autoîncărcătorul disfuncţionalităţile ce pot aparea persoanele abilitate | Atenţie Conştiinciozitate Responsabilitate Discernământ |
| 2.Verifică funcţionalitatea autoîncărcătorului | 2.1. Verificarea stării tehnice a autoîncărcătorului este realizată prin compararea cu informaţiile din registrul de predare /primire. 2.2. Starea de funcţionare a autoîncărcătorului este verificată în conformitate cu prevederile din cartea tehnică. 2.3. Starea echipamentelor de lucru este verificată în vederea menţinerii siguranţei în functionare. 2.4. Funcţionalitatea autoîncărcătorului este verificată prin compararea cu parametrii tehnici specifici ai autotrailerului. |  |  |
| 3. Efectuează manevre de probă cu autoîncărcătorul | 3.1. Manevrele de probă cu autoîncărcătorul sunt efectuate în vederea identificării eventualelor disfuncţionalităţi. 3.2. Eventualele disfuncţionalităţi constatate la manevrele de probă sunt comunicate numai persoanelor abilitate. 3.3. Concluziile şi observaţiile referitoare la starea tehnică şi la manevrabilitatea autoîncărcătorului sunt consemnate în registrul de predare /primire. |  |  |

Gama de variabile:

- Operaţii de efectuat: încărcare/ descărcare/ manipulare de materiale diverse, transport materiale, rujare marfă.

- Materiale manipulate: materiale de construcţii: nisip, ciment, pietriş etc.; cereale: porumb, grau, orez, soia, secara etc.; produse alimentare: zahar, cafea, cacao etc.; minereuri, cărbune, îngrăşăminte chimice, fier vechi etc.

- Particularităţile materialelor: greutate specifică, densitate, granulaţie etc.

- Echipamente de lucru: scule, unelte, dispozitive, echipamente etc.

- Parametrii tehnici specifici de funcţionare ai autoîncărcătorului: puterea şi turaţia motorului termic, tipul şi dimensiunile dispozitivului de lucru, capacitatea de încărcare a utilajului, tipurile de acţionări ale utilajului, dimensiunile de gabarit ale utilajului, sarcina nominală, viteze de lucru etc.

- Verificarea stării tehnice a utilajelor: verificarea dispozitivelor de rulare, şasiului, dispozitivului de lucru, cabinei, eventualelor scurgeri de lichide, nivelului uleiului de motor,  nivelului lichidului de răcire,  nivelului electrolitului din baterie,  nivelului lichidului de frână,  nivelului uleiului hidraulic,  contactului cu cheie,  instalaţiei electrice,  nivelului de combustibil din rezervor,  operativităţii utilajului: dispozitiv ridicare/coborâre, dispozitiv rotire, dispozitiv basculare, frâna de lucru şi frâna de parcare etc.

- Mecanisme / sisteme de acţionare: mecanism de deplasare pe roţi sau şenile,  ridicare/coborâre sarcină, rotire dispozitiv de lucru, basculare dispozitive de lucru si auxiliare, sistem de alimentare, sistem de ungere, sistem de răcire a motorului termic, sistem de frânare, sistem hidraulic, sistem electric, sistem de direcţie etc.

- Disfuncţionalităţile apărute în funcţionare se pot referi la: disfuncţionalităţi ale sistemului de alimentare, sistemului de ungere sau sistemului de răcire a motorului termic, disfuncţionalităţi ale sistemului de frânare, disfuncţionalităţi ale sistemului hidraulic, disfuncţionalităţi ale sistemului de deplasare, disfuncţionalităţi ale sistemului electric, disfuncţionalităţi ale sistemului de direcţie, disfuncţionalităţi ale mecanismului de basculare, etc.

- Persoane responsabile: şef de echipă, mecanici, electricieni, şefi de ateliere de întreţinere.

- Starea echipamentelor: număr, integritate, grad de uzură, diverse defecte etc.

Tehnici de evaluare recomandate:

- observare în condiţii reale de muncă

- rapoarte ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate direct

- chestionarea candidatului prin test scris

- chestionarea candidatului prin test oral

| EXECUTAREA OPERAŢIILOR DE ÎNCĂRCARE / DESCĂRCARE A MĂRFII (Unitate specifică) | Coduri de referinţă |
| --- | --- |
| Descrierea unităţii de competenţă Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru asigurarea cerinţelor de calitate ale lucrărilor de încărcare şi descărcare a mărfurilor vrac. | NIVELUL UNITĂŢII 1 |
| Elemente de competenţă | Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare | Criteriile de realizare din punctul de vedere al cunoştinţelor necesare | Criteriile de realizare din punctul de vedere al atitudinilor necesare |
| 1. Identifică operaţiile de încărcare/ descărcare | 1.1. Operaţiile de efectuat sunt identificate în funcţie de particularităţile materialelor de manipulat. 1.2. Operaţiile de efectuat sunt identificate în vederea selectării modalităţilor de manipulare. 1.3. Capacitatea de încărcare a utilajului este stabilită conform cu particularităţile materialului. 1.4. Dispozitivele specifice de lucru la încărcare / descărcare sunt identificate în funcţie de cerinţele procesului tehnologic stabilit. | Persoana supusă evaluării demonstrează că ştie şi înţelege: particularităţile materialelor de manipulat prevederile din cartea tehnică a utilajelor dispozitivele de lucru instrucţiunile de lucru specifice utilajelor caracteristicile tehnice ale utilajelor caracteristicile tehnice ale spaţiilor de depozitare caracteristicile fizico-chimice ale materialelor încărcate /descărcate instrucţiunile de exploatare condiţiile de calitate | Atenţie Conştiinciozitate Capacitatea de identificare Responsabilitate Rigurozitate |
| 2. Efectuează încărcarea materialelor | 2.1. Încărcarea se realizează conform cerinţelor procesului tehnologic stabilit. 2.2. Încărcarea materialelor vrac este realizată cu dispozitive de lucru specializat. 2.3.Încărcarea materialelor este efectuată în conformitate cu capacitatea de încărcare a autoîncărcătorului. 2.4. Operaţiile de încărcare a materialului sunt executate conform cu particularităţile materialului. 2.5. Operaţiile de încărcare a materialului sunt executate în conformitate cu instrucţiunile de exploatare. |  |  |
| 3. Efectuează descărcarea materialelor | 3.1. Descărcarea materialelor este realizată în spaţiile de depozitare stabilite. 3.2. Modalităţile de descărcare sunt în conformitate cu caracteristicile materialelor. 3.3. Manevrele de descărcare a mărfii sunt executate în conformitate cu instrucţiunile de exploatare. 3.4. Descărcarea materialelor se realizează în coformitate cu normative de timp. |  |  |
| 4. Verifică calitatea lucrărilor | 4.1. Verificarea calităţii lucrărilor de încărcare / descărcare executate se realizează cu respectarea cerinţelor de calitate interne. 4.2. Calitatea execuţiei lucrărilor de încărcare / descărcare este verificată prin compararea cu cerinţele de calitate impuse. 4.3. Verificarea se realizează prin aplicarea metodelor adecvate tipului de lucrare executată. 4.4. Verificarea calităţii lucrărilor de încărcare / descărcare executate se realizează utilizând etaloanele specifice. 4.5. Procedurile tehnice de asigurare a calităţii sunt aplicate în conformitate cu documentaţia tehnică specifică. |  |  |

Gama de variabile:

- Operaţii de efectuat se referă la: încărcarea şi descărcarea de materiale în / din mijloacele de transport terestru (vagoane CF, remorci de tractoare, camioane, trailere etc.), depozite portuare, platforme portuare etc., sau rujarea (repartizarea uniformă) materialelor în hambarele navelor.

- Materiale manipulate: materiale de construcţii: nisip, ciment, pietriş etc.; cereale: porumb, grâu, orez, soia, secară etc.; produse alimentare: zahar, cafea, cacao etc.; minereuri, cărbune, îngrăşăminte chimice, fier vechi etc.

- Particularităţile materialelor încărcate/  descărcate se referă la: greutate specifică, densitate, granulaţie etc.

- Spaţii de depozitare: hambarul navei, vagonul CF, autocamionul,  remorca tractorului, trailerul, magazia portuară, platforma de depozitare portuară, barja, şlepul etc.

- Parametrii tehnici specifici de funcţionare ai utilajului se referă la: puterea şi turaţia motorului termic, tipul şi dimensiunile dispozitivului de lucru, capacitatea de încărcare a utilajului, tipurile de acţionări ale utilajului, dimensiunile de gabarit ale utilajului, sarcina nominală, viteze de lucru etc.

- Dispozitive specifice de lucru: cupe de diverse dimensiuni, graifere etc.

- Cerinţe de calitate conform instrucţiunilor de lucru, fişelor tehnologice, caietelor de sarcini, normelor interne, criteriilor şi reglementărilor naţionale, standardelor tehnice.

Tehnici de evaluare recomandate:

- observare în condiţii reale de muncă

- rapoarte ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate direct

- chestionarea candidatului prin test scris

- chestionarea candidatului prin test oral

| EXECUTAREA OPERAŢIILOR DE TRANSPORT A MĂRFII (Unitate specifică) | Coduri de referinţă |
| --- | --- |
| Descrierea unităţii de competenţă Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare efectuării transportului de diverse materiale, în condiţii de deplină siguranţă pentru propria persoana, pentru cei din jur, materialul transportat şi pentru autoîncărcător, respectând prevederile legislaţiei rutiere. | NIVELUL UNITĂŢII 1 |
| Elemente de competenţă | Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare | Criteriile de realizare din punctul de vedere al cunoştinţelor necesare | Criteriile de realizare din punctul de vedere al atitudinilor necesare |
| 1 Identifică traseul de transport | 1.1. Traseul de transport al materialelor vrac este identificat în conformitate cu nota de comandă. 1.2. Traseul şi echipamentele specifice sunt alese în funcţie de condiţiile de drum.. 1.3. Traseul este identificat în conformitate cu prevederile legislaţiei privind circulaţia. 1.4. Destinaţia transportului este identificată cu toate detaliile relevante. | Persoana supusă evaluării demonstrează că ştie şi înţelege: legislaţia rutieră instrucţiunile de exploatare specifice autoîncărcătorului caracteristicile tehnice ale autoîncărcătorului caracteristicile drumurilor pe care se efectuează transportul materialelor caracteristicile fizico-chimice ale materialelor transportate manevrele specifice pentru conducerea utilajului | Atenţie Conştiinciozitate Spirit de observaţie Responsabilitate Rigurozitate Profesionalism Precizie |
| 2. Efectuează transportul | 2.1. Transportul materialelor este realizat în conformitate cu instrucţiunile de exploatare ale autoîncărcătorului. 2.2. Materialele sunt transportate cu respectarea riguroasă a traseului stabilit. 2.3. Transportul materialelor se realizează cu încadrarea în graficul de lucru stabilit. 2.4. Transportul materialelor este efectuat cu respectarea riguroasă a regulilor de circulaţie pe drumurile publice. 2.5. Manevrele specifice de transport sunt efectuate coform manualului de exploatare. |  |  |
| 3. Asigură siguranţa transportului | 3.1. Asigurarea siguranţei transportului este realizată numai prin efectuarea manevrelor permise. 3.2. Siguranţa materialelor pe timpul transportului este realizată printr-o încărcare corectă. 3.3. Siguranţa materialelor pe timpul transportului este realizată prin repartizarea uniformă a acestora în dispozitivul de lucru al autoîncărcătorului. 3.4. Siguranţa transportului este asigurată prin respectarea capacităţii de încărcare cu material a autoîncărcătorului. |  |  |

Gama de variabile:

- Materiale în vrac transportate pot fi: materiale de construcţii: nisip, ciment, pietriş etc.; cereale: porumb, grau, orez, soia, secara etc.; produse alimentare: zahar, cafea, cacao etc.; minereuri, cărbune, îngrăşăminte chimice, fier vechi etc.

- Particularităţile mărfurilor se referă la: greutate specifică, densitate, granulaţie etc.

- Utilaje de transport: autoîncărcătoare hidraulice (ifron, fadromă, wolla, bob-cat etc).

- Drumurile pe care se execută transportul materialelor vrac:

- interne portuare: dane de operare, cheiuri etc.

- specifice/tehnologice: hambarele navelor, cala navelor, platforme portuare etc.

- Condiţii de drum: drum accidentat, pantă, vizibilitate redusă, carosabil umed, noroi, polei, ceaţă, ploaie, ninsoare etc.

- Manevrele specifice: pornirea de pe loc, oprirea, plecarea din rampă, mersul înapoi, parcarea, întoarcerea, depăşirea etc.

- Graficul de lucru prevede: cantităţile de material transportate, durata transportului etc.

- Manevre permise:

- să nu încredinţeze conducerea autovehiculului unor persoane care nu posedă calificarea necesară;

- să nu târască sau să ridice oblic sarcina;

- să nu basculeze sarcinile în timpul manipulării;

- să nu exploateze autoîncărcătoare fără limitatoarele de sarcină sau de moment de sarcină;

- să nu exploateze autoîncărcătoare fără frâne;

- să nu smulgă sarcini aderente la sol.

- Reguli de circulaţie se referă la: depăşire, prioritate la trecere, întoarcere şi mersul înapoi, trecerea la nivel cu calea ferată, oprirea şi staţionarea voluntară, parcarea etc.

- Capacitate de încărcare a cupei = volumul de marfă care poate fi manipulat cu autoîncărcătorul în condiţii de siguranţă: 1 m3, 1,5 m3, 2 m3, 3 m3 etc

Tehnici de evaluare recomandate:

- observare în condiţii reale de muncă

- rapoarte ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate direct

- chestionarea candidatului prin test scris

- chestionarea candidatului prin test oral

| PREGĂTIREA AUTOÎNCĂRCĂTORULUI PENTRU RELUAREA LUCRULUI (unitate specifică) | Coduri de referinţă |
| --- | --- |
| Descrierea unităţii de competenţă Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru predarea autoîncărcătorului la sfârşitul programului de lucru, în condiţii corespunzătoare de funcţionare în vederea reluării ciclului de lucru | NIVELUL UNITĂŢII 1 |
| Elemente de competenţă | Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare | Criteriile de realizare din punctul de vedere al cunoştinţelor necesare | Criteriile de realizare din punctul de vedere al atitudinilor necesare |
| 1. Verifică autoîncărcătorul la predare | 1.1. Autoîncărcătorul este verificat în conformitate cu procedurile interne ale deţinătorului. 1.2. La predarea autoîncărcătorului verificările sunt efectuate în conformitate cu indicaţiile producătorului. 1.3. Eventualele defecţiuni tehnice neremediate în timpul programului de lucru sunt comunicate în scris compartimentelor de specialitate 1.4. Autoîncărcătorul este predat după verificarea nivelelor de lichide din instalaţiile de lucru si presiunea din pneuri | Persoana supusă evaluării demonstrează că ştie şi înţelege: cărţile tehnice ale utilajelor sarcinile /obligaţiile conducătorului noţiunile de igiena /curăţenia locului de muncă prevederile procedurii interne referitoare la predarea utilajului registrul de repartiţie foaia de lucru registrul de evidenţa supravegherii prevederile din fişa postului. | Atenţie Minuţiozitate Operativitate Responsabilitate Conştiinciozitate Corectitudine |
| 2. Predă autoîncărcătorul la terminarea lucrului | 2.1. Autoîncărcătorul este predat în spaţiul special amenajat. 2.2. Autoîncărcătorul folosit este predat în conformitate cu procedura internă. 2.3. Cheia /talonul utilajului sunt predate conducătorului locului de muncă, conform procedurii interne. |  |  |
| 3. Completează documentele de predare | 3.1. Foaia de lucru este completată cu numărul de ore de funcţionare ale autoîncărcătorului. 3.2. Schimbările de piese, dispozitive sau utilaje sunt consemnate în registrul de repartiţie. 4.3. Consumul de combustibil este consemnat în foaia de lucru şi registrul de repartiţie. 4.4. Observaţiile referitoare la modul de funcţionare a autoîncărcătorului sunt consemnate în registrul de evidenţa supravegherii. |  |  |

Gama de variabile:

- Autoîncărcătoare portuare de tipul: wole, fadrome, ifroane, bobcat-uri etc.

- Proceduri specifice şi norme: proceduri şi instrucţiuni de lucru, norme tehnice de execuţie, norme de muncă, prevederi legale privind securitatea şi sănătatea muncii şi prevenirii şi stingerii incendiilor, norme şi instrucţiuni de exploatare a utilajului, norme şi proceduri specifice de curăţenie a autoîncărcătoarelor etc.

- Verificări tehnice: verificarea dispozitivelor de rulare, şasiului, dispozitivului de lucru, cabinei, eventualelor scurgeri de lichide, nivelului uleiului de motor,  nivelului lichidului de răcire,  nivelului electrolitului din baterie,  nivelului lichidului de frână,  nivelului uleiului hidraulic,  contactului cu cheie,  instalaţiei electrice,  nivelului de combustibil din rezervor,  operativităţii utilajului: dispozitiv ridicare/coborâre, dispozitiv rotire, dispozitiv basculare, frâna de lucru şi frâna de parcare etc.

- Disfuncţionalităţie apărute în funcţionare se pot referi la: disfuncţionalităţi ale sistemului de alimentare, sistemului de ungere sau sistemului de răcire a motorului termic, disfuncţionalităţi ale sistemului de frânare, disfuncţionalităţi ale sistemului hidraulic, disfuncţionalităţi ale sistemului de deplasare, disfuncţionalităţi ale sistemului electric, disfuncţionalităţi ale sistemului de direcţie, disfuncţionalităţi ale mecanismului de basculare, etc.

- Tipuri de documente de predare: foaia de lucru, registrul de repartiţie, registrul de evidenţa supravegherii, bon de materiale, fişe de constatare tehnică etc.

- Documente completate: raport de schimb, bon de materiale, fişe de revizie, fişe de constatare tehnică, foaia de lucru, registru de repartiţie, registrul deevidenţa supravegherii etc.

Tehnici de evaluare recomandate:

- observare în condiţii reale de muncă

- rapoarte ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate direct

- chestionarea candidatului prin test scris

- chestionarea candidatului prin test oral

# Text boxes

Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări

Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări

Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări

Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări

Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări

Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări

Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări

Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări

Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări

Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări