Analiza ocupaţională pentru:

CONDUCĂTOR AUTOTRAILER

Sectorul: Transporturi

Realizată de către: Năstase Hrisa, inginer , Fundaţia Şcoala Portuară Constanţa

Sursele primare utilizate:

- companii/ societăţi de operare portuară: S.C. UMEX S.A., S.C. SOCEP S.A,  S.C. CONSTANTA SOUTH CONTAINER TERMINAL

- specialişti cu experienţă: conducători autotrailer, şef secţie exploatare, şef secţie întreţinere, director exploatare

- standarde ocupaţionale existente

- legislaţie în vigoare

- regulamente de exploatare portuară

Tehnici de colectare a datelor:

- interviul individual

- analiza de documente

- interviul de grup

- observatia

- fişă post

Cod: 835007

Denumire document electronic: Analiză ocupaţională

Data elaborării:  19.03.2008

Data de revizuire preconizată:.......................

pagina 1 din  14

# Ocupaţia: Conducător autotrailer Cod COR: 835007

# ANALIZA OCUPAŢIONALĂ

| Funcţia majoră | Activităţi specifice | Rezultatul activităţii | Etaloane calitative | Cunoştinţe teoretice | Deprinderi practice | Atitudini | Nivel de responsabilitate | Context |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pregătirea autotrailerului pentru lucru | 1.1. Identifică operaţiile de efectuat | -Sarcinile de lucru identificate -Operaţiile de efectuat identificate | - numai de la şeful locului de muncă - în funcţie de procesul tehnologic stabilit - corect, - în raport cu condiţiile tehnice de execuţie - în funcţie de specificul fiecărei operaţii de efectuat | -prevederile din cartea tehnică a autotrailerelor; -instrucţiuni de lucru specifice; -reguli de transport mărfuri; -caracteristicile tehnice ale autotrailerelor; -caracteristicile tehnice ale trailerelor; -norme de sanatatea si securitatea muncii, - norme PSI, - normede protecţia mediului specifice - norme de siguranţa circulaţiei | -Capacitate de a identifica sarcinile de lucru Capacitatede a stabili operaţiile de efectuat Capacitate de a evalua complexitatea sarcinilor şi termenele necesare realizării | - atenţie - conştiinciozitate responsabilitate - respectarea normelor | 1 | -Autotrailerul poate fi specializat pentru transportul: containerelor, marfurilor unitizate: paleti, saci, big-bagsuri, boxpaleti, marfuri laminate: table, profiluri, tevi, tagle -Dotările speciale necesare transportului de marfă pot fi: sisteme de ancorare şi fixare, sisteme de închidere -Parametrii tehnici specifici de funcţionare ai autotrailerului se referă la: puterea şi turaţia motorului, capacitatea de încărcare a trailerului, tipurile de acţionări ale autotrailerului, sarcina nominală, viteze de lucru -Verificarea stării tehnice a autotrailerului presupune: verificarea de jur-împrejur: verificarea dispozitivelor de rulare, verificarea şasiului, verificarea trailerului, verificarea cabinei, verificarea eventualelor scurgeri de lichide, verificarea cu capota ridicată: verificarea nivelului uleiului de motor, verificarea nivelului lichidului de răcire, verificarea nivelului electrolitului din baterie, verificarea nivelului lichidului de frână, verificarea nivelului uleiului hidraulic, verificarea din scaunul de comanda: verificarea contactului cu cheie, verificarea instalaţiei electrice, verificarea nivelului de combustibil din rezervor, verificarea operativităţii autotraileruluii frâna de lucru şi frâna de parcare, legatura fizică cu trailerul, funcţionalitatea trailerului -Mecanisme / sisteme de acţionare: mecanism de deplasare pe roţi, mecanisme auxiliare, sistem de alimentare, sistem de ungere, sistem de răcire a motorului termic, sistem de frânare, sistem hidraulic, sistem electric, sistem de direcţie -Disfuncţionalităţile apărute în funcţionarea autotrailerului se pot referi la: disfuncţionalităţi ale sistemului de alimentare, sistemului de ungere sau sistemului de răcire a motorului termic, disfuncţionalităţi ale sistemului de frânare, disfuncţionalităţi ale sistemului hidraulic, disfuncţionalităţi ale sistemului de deplasare, disfuncţionalităţi ale sistemului electric, disfuncţionalităţi ale sistemului de direcţie, -Persoane responsabile de soluţionarea disfuncţionalităţilor: mecanici, electricieni, şefii atelierelor de întreţinere |
|  | 1.2.Verifică funcţionalitatea autotrailerului | - Starea tehnica a autotrailerului verificata - Starea de funcţionare a autotrailerului verificata | - prin compararea cu informaţiile din registrul de predare/ primire - cu atenţie, respectând prevederile din cartea tehnică şi instrucţiunile de exploatare - cu atenţie - cu rigurozitate |  | Capacitatede a verifica starea tehnică a autotrailerului Capacitatede a verifica starea de funcţionare a autotrailerului | - atenţie -conştiinciozitate - responsabilitate - respectarea normelor |  |  |
|  | 1.3. Efectuează manevre de probă cu utilajul | Probele de manevrabilitate efectuate -Eventualele disfuncţionalităţi constatate - concluziile şi a observaţiile referitoare la starea tehnică si la manevrabilitate consemnate | cu atenţie, în vederea identificării eventualelor disfuncţionalităţi -cu promptitudine - în registrul de predare/ primire |  | Capacitatede a identifica eventualele disfuncţionalităţi constatate la manevrele de probă Capacitatede a consemna concluziile şi observaţiile referitoare la starea tehnică si la manevrabilitate |  |  |  |

| Funcţia majoră | Activităţi specifice | Rezultatul activităţii | Etaloane calitative | Cunoştinţe teoretice | Deprinderi practice | Atitudini | Nivel de responsabilitate | Context |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Exploatarea autotrailerului | 2.1. Identifică traseul de transport al mărfurilor | - Programul de transport primit -Traseul de transport al mărfurilor identificat | - în conformitate cu locaţiile de încărcare şi descărcare a mărfurilor - corect, - în funcţie de traseul stabilit - cu atenţie | -codul rutier; -instrucţiuni de lucru specifice; -caracteristicile tehnice ale autotrailerului; -caracteristicile drumurilor pe care se efectuează transportul mărfurilor; -caracteristicile fizico-chimice ale mărfurilor transportate; -instrucţiuni de transport; -norme de protecţia muncii, normede PSI şi norme de protecţia mediului specifice | Capacitate de a identifica traseul de transport al mărfurilor | - atenţie -conştiinciozitate -responsabilitate -adaptare - rezistenţă . | 1 | -Traseul de transport - drumuri: naţionale, locale, comunale, interne - tehnologice, -Regulile de circulaţie pe drumurile publice aplicabile autovehiculelor destinate transporturilor de mărfuri, celor cu mase sau dimensiuni de gabarit depăşit -Restricţii la încărcarea mărfii: încărcare pe osie, gabarit -Documente necesare: carte de identitate, paşaport, permis de conducere, certificat de înmatriculare, foaie de parcurs, dovada de inspecţie tehnică periodică, certificat ADR, certificat de agreere vamală, certificat ATP, carnet TIR, scrisoare de trăsură CMR -Mărfurile pot fi: containerelor, marfurilor unitizate: paleti, saci, big-bagsuri, boxpaleti, marfuri laminate: table, profiluri, tevi, tagle -Caracterul mărfurilor: fragile, toxice, inflamabile, perisabile, agabaritice -Particularităţile mărfurilor încărcate/ transportate/ descărcate se referă la: greutate specifică, modul de ambalare -Mijloace de semnalizare rutieră: sisteme de semnalizare luminoasă sau sonoră, indicatoare, marcaje, alte dispozitive speciale. -Defecţiuni tehnice: sistemul de frânare: frânare insuficientă, lipsa bruscă a frânării, tamburele se încălzesc exagerat, instalaţia hidraulică: servodirecţia funcţionează defectuos, pompa hidraulică nu are debit, pierderi de ulei hidraulic, transmisia: discurile de fricţiune patinează, tamburele nu se rotesc, zgomote anormale la reductor, instalaţia electrică: instalaţia electrică de pornire nu funcţionează, demarorul nu antrenează Scule şi dispozitive: chei fixe, chei reglabile, ciocan, cleşte, cric, pompă pneumatică, leră, cheie dinamometrică. |
|  | 2.2. Supraveghează încărcarea în siguranţă a mărfurilor | Mărfuri încărcate în siguranţă | - în poziţia cea mai potrivită - respectându-se normele privind sarcina pe osie , gabaritul şi stabilitatea autotrailerului - numai după obţinerea autorizărilor necesare |  | Capacitate de a supraveghea încărcarea mărfurilor Capacitatede a identifica depăşirea normelor de încărcare pe osie sau depasirea gabaritelor | - atenţie -conştiinciozitate -responsabilitate -adaptare la situaţii neprevăzute; - rezistenţă la stres şi oboseală |  |  |
|  | 2.3. Conduce autotrailerul | Mărfuri transportate pe rutele şi traseele stabilite | - fără întreruperi nejustificate - cu rigurozitate respectând regulile de circulaţie prevăzute în Codul Rutier - cu respectarea semnificaţiei mijloacelor de semnalizare rutieră - cu respectarea restricţiilor impuse de traseu, de timp şi condiţiile atmosferice, precum şi de tipul mărfii transportate - cu precizie - operativitate - permanent |  | Capacitate de a conduce autotrailerul respectând cu rigurozitate regulile de circulaţie prevăzute în Codul Rutier | - asumarea responsabilităţii - adaptarea la situaţii neprevăzute - rezistenţă la stres şi oboseală. |  |  |
|  | 2.4. Supraveghează descărcarea în siguranţă a mărfurilor | Descărcarea mărfurilor supravegeată | - în poziţia indicată de - numai după ce mărfurile au fost degajate de sistemele de fixare şi ancorare - în condiţii de maximă siguranţă - imediat în vederea efectuării unei alte curse |  | Capacitate de a supraveghea descărcarea mărfurilor | - atenţie şi conştiinciozitate -responsabilitate -adaptare - rezistenţă - respectarea normelor |  |  |
|  | 2.5. Semnalizează defecţiunile apărute | Defecţiunile tehnice produse în timpul etapei de lucru, semnalizate - Măsuri de urgenţă adoptate | - în funcţie de gravitatea defecţiunii - cu atenţie |  | Capacitatede a identifica defecţiunile tehnice Capacitatede a adopta măsuri de urgenţă Capacitate de a soluţiona defecţiunile | - corectitudine - rapiditatea identificării defectului; - îndemânarea în folosirea sculelor; - atenţia - seriozitatea - putere de analiză şi decizie; |  |  |

| Funcţia majoră | Activităţi specifice | Rezultatul activităţii | Etaloane calitative | Cunoştinţe teoretice | Deprinderi practice | Atitudini | Nivel de responsabilitate | Context |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Întreţinerea autotrailerului | 3.1. Identifică neconformităţile | -Neconformităţi identificate | - corect - cu precizie - cu rigurozitate - cu operativitate, în vederea înlăturării neconformităţilor - în cel mai scurt timp | -instrucţiuni de exploatare a autotrailerelor; -proceduri de întreţineri, revizii şi reparaţii -defecţiuni posibile; -proceduri de remediere a defecţiunilor ; -prevederi din cartea tehnică a autotrailerelor; - reglementări în vigoare | Capacitate de a identifica neconformităţile | - operativitate - executarea corectă - oportunitate -conştiinciozitate | 1 | -Parametrii tehnici specifici de funcţionare ai autotrailerului se referă la: puterea şi turaţia motorului, capacitatea de încărcare a trailerului, tipurile de acţionări ale autotrailerului, sarcina nominală, viteze de lucru -Aparate de măsură şi control: ceas al orelelor de funcţionare, indicator al nivelului de combustibil din rezervor, indicator al presiuni de ulei de motor, indicator al temperaturii lichidului de răcire, voltmetru -Raportarea neconformităţilor se face la: şefii ierarhici, personal de specialitate: mecanici, electricieni -Operaţii de întreţinere zilnice: verificarea şi reglarea presiunii din pneuri, verificarea nivelului de ulei din motor şi completarea cu ulei dacă este cazul, verificarea nivelului electrolit din baterie şi completarea cu apă distilată dacă este cazul, verificarea nivelului de lichid de frână şi completarea dacă este cazul, gresarea pieselor -Activităţi de întreţinere: - întreţineri; - întreţineri periodice: săptămânale, lunare, trimestriale, semestriale; - revizii tehnice; - reparaţii curente. -Operaţiile de întreţinere periodică: schimbarea uleiului hidraulic, schimbarea uleiului din convertizor, schimbarea uleiului din transmisie, schimbarea lichidului de frână, schimbarea lichidului de răcire -Parametrii impuşi : calitatea lucrărilor, consumuri specifice, termene scadente. |
|  | 3.2. Execută operaţii de întreţinere zilnice şi periodice | Operaţiile de întreţinere executate | - cu frecvenţa prevăzută de instrucţiunile de lucru proprii - cu grijă - atenţie – în conformitate cu prevederile din cartea tehnică - adecvat | -instrucţiuni de exploatare a autotrailerelor; -proceduri de întreţineri, revizii şi reparaţii -defecţiuni posibile; -proceduri de remediere a defecţiunilor ; -prevederi din cartea tehnică a autotrailerelor; - reglementări în vigoare | Capacitatea de a executa întreţinerea | - operativitate - oportunitate - conştiinciozitate |  |  |
|  | 3.3. Participă la operaţii de revizii tehnice şi reparaţii | Autotrailer în stare de funcţionare | - în conformitate cu normele aplicabile - permanent asigurând personalului din ateliere specializate toate informaţiile relevante - cu rigurozitate | -instrucţiuni de exploatare a autotrailerelor; -proceduri de întreţineri, revizii şi reparaţii -defecţiuni posibile; -proceduri de remediere a defecţiunilor ; -prevederi din cartea tehnică a autotrailerelor; - reglementări în vigoare | Capacitate de a participa la reviziile tehnice şi reparaţii | - operativitate - corectitudine - oportunitate -conştiinciozitate |  |  |

| Funcţia majoră | Activităţi specifice | Rezultatul activităţii | Etaloane calitative | Cunoştinţe teoretice | Deprinderi practice | Atitudini | Nivel de responsabilitate | Context |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Predarea autotrailerului şi a documentelor | 4.1. Efectuează predarea autotrailerului | Autotrailer predat | - corect - în spaţiul special amenajat - cu operativitate - în conformitate cu procedura internă | - cărţi tehnice ale autotrailerelor; -sarcinile/ obligaţiile conducătorului; -noţiuni de igiena/ curăţenia locului de muncă; - proceduri interne referitoare la predarea utilajului; -registrul de repartiţie; -foaia de lucru; -registrul de evidenţa supravegherii | Capacitatede a preda autotrailerul | responsabilitate corectitudine conştiinciozitate ordine. | 1 | -Autotrailerul poate fi specializat pentru transportul: containerelor, marfurilor unitizate: paleti, saci, big-bagsuri, boxpaleti, marfuri laminate: table, profiluri, tevi, tagle - Spaţii de parcare: garaje, platforme -Parametrii tehnici specifici de funcţionare ai autotrailerului se referă la: puterea şi turaţia motorului, capacitatea de încărcare a trailerului, tipurile de acţionări ale autotrailerului, sarcina nominală, viteze de lucru -Procedurii interne referitoare la predarea utilajului -Lichide uzate: ulei de motor, ulei hidraulic, ulei de transmisie, lichid de frână -Materiale şi substanţe pentru curăţenie: apă menajeră, detergenţi, diluanţi, perii, tăvi de colectare -Tipuri de documente de predare: foaia de lucru, registrul de repartiţie, registrul de evidenţa supravegherii, scrisori de transport, scrisori de trăsură, carnete, certificate de agreere vamală, asigurări, diagrame tahograf, facturi, chitanţe -Sarcinile conducătorului: în conformitate cu fişa postului |
|  | 4.2. Realizează curăţenia la locul de muncă | Autotrailer curăţat Loc de munca igienizat | - cu rigurozitate în vederea reluarii ciclului de lucru | - sarcinile /obligaţiile conducătorului - noţiuni de igiena/ curăţenia locului de muncă | Capacitate de a realiza curăţenia la locul de muncă Capacitate de a menţine curăţenia | responsabilitate corectitudine conştiinciozitate |  |  |
|  | 4.3.Completează documentele | Documente completate | - corect - cu promptitudine - cu toate detaliile relevante | - tipurile de documente necesare pe tipuri de transport; - modalităţi de asigurare şi predare a documentelor de cursă; - obligaţiile cu privire la completarea, încheierea şi predarea lor; - obligaţiilor privind decontarea sumelor rezultate din transport; | Capacitate de a competa documente Capacitate de analiză şi decizie | - responsabilitate; - operativitate; - corectitudine; - obiectivitate; - atenţie; - promptitudine; - cinste |  |  |

| Funcţia majoră | Activităţi specifice | Rezultatul activităţii | Etaloane calitative | Cunoştinţe teoretice | Deprinderi practice | Atitudini | Nivel de responsabilitate | Context |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Aplicarea normele de sănătate şi securitate în muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor şi de siguranţa circulaţiei | 5.1. Sesizează pericolele şi aplică procedurile de urgenţă | Riscuri identificate şi eliminate | - în corelaţie cu specificul operaţiilor executate şi particularităţile locului de muncă. - ţinându-se seama de toate aspectele relevante - prin analiza responsabilă a mijloacelor de semnalizare şi avertizare | -legislaţia în vigoare privind circulaţia pe drumurile publice - factori de risc specifici domeniului de activitate - mijloace de avertizare şi semnificaţia simbolurilor utilizate - componenţa echipamentului individual de protecţie a muncii şi modul de utilizare a acestuia | Capacitatea de a identifica riscurile | -corectitudine; -echilibrul şi stăpânirea de sine în identificarea surselor de pericol - atenţie; - promptitudinea reacţiilor. | 1 | Riscuri: datorate mijloacelor de acces circulaţiei pe drumurile publice, electricităţii statice, sarcinilor manipulate, condiţiilor atmosferice, de incendiu etc. Factori de risc: referitori la sarcina de muncă, executant, mediul de muncă, procesul tehnologic. NSSM -Norme de securitate şi sănătate în muncă: norme generale, norme specifice locului de muncă şi mărfii manipulate NPSI: norme generale, norme specifice locului de muncă. Particularităţile locului de muncă: expus condiţiilor meteorologice schimbătoare, particularităţile drumurilor, gradul şi tipul iluminării Echipamentul individual de protecţie a muncii: specific domeniului de activitate: mănuşi, palmare, combinezoane, pelerine de ploaie Echipamente pentru prevenirea şi stingerea incendiilor: hidraţi, stingătoare, lăzi cu nisip, cazmale şi găleţi, pompe, extinctoare chimice sau cu zăpadă carbonică etc. Mijloace de semnalizare: panouri indicatoare, plăci, culori de securitate; etichete pictograme, simbol de culoare pe fond, semnale luminoase, acustice, comunicare verbală pentru atenţionare asupra unor evenimente periculoase, chemare sau apel al persoanelor pentru o acţiune specifică sau evacuare de urgenţă Persoane abilitate: şef punct de lucru, responsabili NSSM şi NPSI, responsabil cu siguranţa circulaţiei, medici, pompieri, salvatori la locul de muncă etc. Servicii abilitate: servicii de ambulanţă, pompieri, securitate civilă etc. Modalităţi de intervenţie in caz de accident: îndepărtarea accidentaţilor din zona periculoasă, degajarea frontului pentru eliberarea accidentaţilor, anunţarea operativă a persoanelor abilitate etc. Tipuri de accidente: traumatisme mecanice, tăiere, alunecare, pătrunderea corpurilor străine în ochi, arsuri, intoxicaţii, electrocutări, etc. |
|  | 5.2. Respectă normele de sănătate şi securitate în muncă | Normele de sanatate si securitate in munca însuşite şi aplicate | - în conformitate cu reglementările - permanent, pentru asigurarea securităţii personale şi a celorlalţi participanţi la procesul de muncă. | - normele de securitate şi sănătate în muncă aplicabile domeniului; | Capacitate de aplicare a normelor de protecţia muncii, | - responsabilitatea lucrului în condiţii de securitate |  |  |
|  | 5.3. Respectă normele de prevenire şi stingere a incendiilor | Normele de prevenire si stingere a incendiilor însuşite şi aplicate | - conform specificului locurilor în care se desfăşoară activităţile - periodic | -norme PSI aplicabile domeniului; | Capacitateaplicare a normelor de PSI | -responsabilitate -corectitudine |  |  |
|  | 5.4.Respectă regulile de circulaţie | Reguli de circulaţie pe drumurile publice însuşite si aplicate | .- corect în conformitate cu legislaţia rutieră cu rigurozitate cu stricteţe | - reguli de circulaţie pe drumurile publice prevăzute în legislaţia rutieră; | Capacitatede aplicare a legislaţiei rutiere | -responsabilitate -corectitudine |  |  |
|  | 5.5. Acordă primul ajutor | Măsuri de prim ajutor aplicate | -rapid - în funcţie de natura accidentului produs. -corect şi cu luciditate, - respectând procedurile specifice | - măsuri de prim ajutor medical - prevederile din fişa postului. | Capacitate de aplicare a măsurilor de evacuare şi a măsurilor de prim ajutor în caz de accidente | -corectitudine -responsabilitate -promptitudine |  |  |

| Funcţia majoră | Activităţi specifice | Rezultatul activităţii | Etaloane calitative | Cunoştinţe teoretice | Deprinderi practice | Atitudini | Nivel de responsabilitate | Context |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Respectă normele de protecţia mediului | 6.1. Identifică factorii de risc şi legislaţia în domeniul protecţiei mediului | Factori de risc identificaţi | - cu atenţie - corect identificate cu responsabilitate pe tot parcursul executării lucrărilor. | - norme de protecţia mediului aplicabile; - noţiuni de legislaţie a protecţia mediului înconjurător; - măsuri pentru combaterea şi diminuarea efectelor poluării mediului înconjurător; | Capacitatea de a identifica surselor de poluare | - responsabilitate. - operativitate -corectitudine. | 1 | Pericole posibile asupra mediului pot fi: dispersare de pulberi, depozitarea materialelor în locuri nepermise, dispersarea deşeurilor, poluarea accidentală a mediului, deversarea de substanţe cu risc de contaminare a apei/solului etc. Substanţe cu risc de contaminare: produse petroliere, chimice, toxice, periculoase etc. Persoane abilitate: conducători ierarhici, responsabil cu protecţia mediului. |
|  | 6.2.Aplică normele de protecţie a mediului | Norme de protecţie a mediului aplicate | corect- cu prudenţă, în scopul reducerii la minimum a riscurilor de orice natură. | - norme de protecţia mediului aplicabile; - noţiuni de legislaţie a protecţia mediului înconjurător | Capacitatea de a aplica măsurile necesare pentru evitarea poluării mediului înconjurător | - responsabilitate. - operativitate -corectitudine |  |  |
|  | 6.3. Aplică măsuri pentru protejarea mediului înconjurător în vederea limitării situaţiilor de risc | Pericole identificate Măsuri de urgenţă aplicate | - cu prioritate - imediat în cazul apariţiei unui accident de mediu. | - norme de protecţia mediului aplicabile; - noţiuni de legislaţie a protecţia mediului înconjurător; - măsuri pentru combaterea şi diminuarea efectelor poluării mediului înconjurător | Capacitatea de a aplica măsuri în vederea limitării situaţiilor de risc | - responsabilitate. - operativitate -corectitudine |  |  |

# Footnotes

Lista incluzînd numele organizaţiilor/companiilor/experţilor şi/sau surselor de documentare

Lista incluzînd tehnicile de colectare a datelor utilizate la realizarea analizei

# Text boxes

Se completează de către Autoritatea Naţională pentru Calificări

Authority