Analiza ocupaţională pentru:

Mecanic locomotiva

SECTORUL: TRANSPORTURI

Realizată de către: Adrian Gherghel

Sursele primare utilizate:

Tehnici de colectare a datelor :-   observarea activităţilor prin vizite pe teren

- Interviuri

- Studiul fişelor de post

- Studiul reglementărilor specifice în vigoare

Cod:

Denumire document

electronic:……………

data elaborării: 19.03.2008

data de revizuire

preconizată:……………..

| Funcția majoră | Activități specifice | Rezultatul activităților | Etaloane calitative | Cunoștințe | Deprinderi | Atitudini | *Nivel de responsabilitate | Context |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Evaluează starea de funcționare a locomotivei | 1.1. Identifică tipul locomotivei | Tipul de locomotivă este identificat | Conform noțiunilor generale despre locomotive | Generale despre tipul locomotivei | Abilitatea de a opera cu diferite tipuri de locomotive | Atenție, Responsabilitate, Profesionalism | 3 | Locul de muncă specific, în postul de conducere al locomotivei, în depou, în remiza, în stație, unităţi/subunităţi de tracţiune |
|  | 1.2. Completează documente | Documente completate | Conform regulamentelor în vigoare, a reglementărilor specifice în vigoare. | Modul de completare a foii de parcurs și a fișei de bord a locomotivei conform regulamentelor și reglementărilor specifice în vigoare. | Abilitatea de a citi, scrie Abilitatea de a completa foaia de parcurs și fișa de bord a locomotivei | Atenție, Responsabilitate, Rigurozitate | 3 | Locul de muncă specific, în postul de conducere al locomotivei, la tura depoului, la tura remizei, în stație, în biroul de mișcare al statiei |

*Nivelul de responsabilitate este stabilit conform descriptorilor de nivel EQF

| Funcția majoră | Activități specifice | Rezultatul activităților | Etaloane calitative | Cunoștințe | Deprinderi | Atitudini | Nivel de responsabilitate | Context |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.3. Verifică echipamentele si informaţiile furnizate de aparatele de bord | Echipamentul de la bord funcționează corespunzător. | Conform îndrumătorului de exploatare specific tipului de locomotivă în vigoare. | Regulamente și instrucțiuni specifice în vigoare, instrucțiuni de manipulare a instalațiilor de la bordul locomotivei | Acuitate vizuală, Abilitatea de a interpreta informații, de a memora , | Atenție, Responsabilitate, meticulozitate, Spirit de observare, Profesionalism, | 3 | Locul de muncă specific, în postul de conducere al locomotivei, |
|  | 1.4. Efectuează verificări și testează locomotiva | Locomotiva corespunde la probele statice si dinamice | Conform îndrumătorului de exploatare specific tipului de locomotivă în vigoare. | Regulamente și instrucțiuni specifice în vigoare | Simt de observatie, Capacitate de concentrare, Capacitate de reactie, Discernamant Exigenta Atenţie distributivă | Responsabilitate, Rigurozitate, Indemanare, | 3 | Locul de muncă specific, în postul de conducere al locomotivei, la tura depoului, la tura remizei, în stație, în biroul de mișcare al statiei |
|  | 1.5.Raportează neconformitățile | Nereguli avizate | Conform ordinelor si reglementărilor specifice în vigoare. | Regulamente și instrucțiuni specifice în vigoare | Acuitate vizuală, abilitatea de a identifica defecte, spirit de observatie, spirit de raspundere | Responsabilitate atenție, Profesionalism, | 2 | Locul de muncă specific, în postul de conducere al locomotivei, la tura depoului, la tura remizei, în stație, în biroul de mișcare al statiei |

*Nivelul de responsabilitate este stabilit conform descriptorilor de nivel EQF

| Funcția majoră | Activități specifice | Rezultatul activităților | Etaloane calitative | Cunoștințe | Deprinderi | Atitudini | Nivel de responsabilitate | Context |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Analizează condițiile de operare | 2.1.Verifică informațiile primite | Informații verificate | Conform regulamentelor , reglementările și instrucțiunilor specifice în vigoare | Regulamentele,Instrucțiunile și reglementările în vigoare, procesele tehnologice | Abilitatea de a identifica sarcini, Abilitatea de a identifica obiectivele, de a reține informații, | atenție , interes, responsabilitate | 4 | Locul de muncă specific, pe locomotivă, în staţie, etc. |
|  | 2.2.Corelează condiţiile impuse de circulație cu factorii atmosferici | Condițiile de circulație sunt îndeplinite | Conform reglementărilor specifice de lucru, a regulamentelor în vigoare | Regulamentele,Instrucțiunile și reglementările în vigoare, procesele tehnologice | Abilitatea de a utiliza echipamentele de lucru Acuitate vizuală | atenție , Implicare, Responsabilitate, profesionalism | 3 | Locul de muncă specific, în postul de conducere al locomotivei |
|  | 2.3. Execută dispozițiile primite | Dispoziții îndeplinite | Conform reglementărilor specifice de lucru, a regulamentelor în vigoare | Reglementările specifice în vigoare, modul de executare al manevrei, schița stației | Abilitatea de a utiliza echipamentele de lucru Acuitate vizuală | Implicare, responsabilitate, atenție | 3 | Locul de muncă specific, în postul de conducere al locomotivei |
|  | 2.4.Verifică și calculează procentul de masă frânată in funcție de caracteristica specifică liniei respective | Procentul de masa frânata asigurat | Conform reglementărilor specifice de lucru, a regulamentelor în vigoare | Regulamente si instructii in vigoare | Acuitate vizuală Acuitate vizuală | atenție , Implicare, Responsabilitateprofesionalism | 2 | Locul de muncă specific, în postul de conducere al locomotivei, statie,linie curenta, |

*Nivelul de responsabilitate este stabilit conform descriptorilor de nivel EQF

| Funcția majoră | Activități specifice | Rezultatul activităților | Etaloane calitative | Cunoștințe | Deprinderi | Atitudini | Nivel de responsabilitate | Context |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Îndeplinește condițiile impuse de circulație | 3.1. Manipulează instalaţiile de siguranța circulației în funcție de tipul activității ce urmează a fi prestată | Instalatii de siguranta circulatiei manipulate | Conform reglementărilor specifice de lucru, a regulamentelor în vigoare | Reglementările specifice în vigoare, | Abilitatea de a folosi echipamentele și instalațiile , de a corela sarcinile trasate cu propriile sarcini, | Atenție, rigurozitate, responsabilitate,, implicare | 4 | Locul de muncă specific, pe locomotiva |
|  | 3.2.Verifică documentația necesară efectuării prestației | Documentatie verificata | Conform reglementărilor specifice de lucru, a regulamentelor în vigoare | Reglementările specifice în vigoare, | Abilitatea de a folosi documente Acuitate vizuală | Implicare, responsabilitate, rigurozitate, promptitudine | 3 | Locul de muncă specific, pe locomotiva |

4

| Funcția majoră | Activități specifice | Rezultatul activităților | Etaloane calitative | Cunoștințe | Deprinderi | Atitudini | Nivel de responsabilitate | Context |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.3. Execută dispozițiile primite prin ordinul de circulație, BAR, livret de mers, fişă de prestaţie | Ordine executate | Conform regulamentelor în vigoare | Modul de colaționare al ordinelor, reglementările specifice în vigoare | Abilitatea de a folosi instalațiile de telecomunicații, acuitate acustică | Atenție, promptitudine | 2 | Locul de muncă specific, pe locomotiva |
|  | 3.4.Reglează viteza în funcție de indicațiile date de sistemul de semnalizare | Viteza adaptata conditiilor de circulatie | Conform regulamentului pentru circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare | Reglementările specifice în vigoare | Abilitatea de a folosi instalațiile de telecomunicații, memorie vizual-topografică,abilitatea | Responsabilitate, promptitudine, implicare | 4 | Locul de muncă specific, pe locomotiva |
|  | 3.5. Consultă buletinul de avizare a restricțiilor, livret de mers, fişă de prestaţie | Restricti de viteza insusite | Conform regulamentului pentru circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare | Reglementările specifice în vigoare | Abilitatea de a folosi instalațiile de telecomunicații, memorie vizual-topografică,abilitatea | Responsabilitate, promptitudine, implicare | 4 | Locul de muncă specific, pe locomotiva |
|  | 3.6. Execută mişcări în baza semnalelor transmise de partida (agenţi) | Restricti de viteza insusite | Conform regulamentului pentru circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare | Reglementările specifice în vigoare | Abilitatea de a folosi instalațiile de telecomunicații, memorie vizual-topografică,abilitatea | Responsabilitate, promptitudine, implicare | 4 | Locul de muncă specific, pe locomotiva |

5.

| Funcția majoră | Activități specifice | Rezultatul activităților | Etaloane calitative | Cunoștințe | Deprinderi | Atitudini | Nivel de responsabilitate | Context |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Conducerea locomotivei | 4.1. Acționează Manipulează sistemele de control | Sisteme manipulate | Conform regulamentului de semnalizare și regulamentului pentru circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare |  | Abilitatea de interpretare a semnalelor, motricitate, memorie vizuală | Responsabilitate, respect | 3 | Locul stabilit reglementării,mecanicul de locomotivă, discul manual cu fața verde,lanterna cu lumină verde |
|  | 4.2.Pornește locomotiva (trenul, convoiul, vehiculul) | Semnale corect interpretate, semnale corect date | Conform regulamentului de semnalizare | Modul de transmitere și interpretare a semnalelor, condițiile în care se dau semnalele | Motricitate, abilitatea de a recepţiona corect semnalele vizuale,de a detecta, diferenţia, identifica şi interpreta semnalele auditive şi vizuale; | Corectitudine, conștiinciozitate, atenție, implicare | 2 | Liniile de manevră prevăzute în Planul Tehnic de Exploatare al stației, personalul care execută manevra, instrumente portative: steguleț galben,fluier de mână,lanternă cu lumină albă |

6.

| Funcția majoră | Activități specifice | Rezultatul activităților | Etaloane calitative | Cunoștințe | Deprinderi | Atitudini | Nivel de responsabilitate | Context |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.3. Menține locomotiva în circulație (funcţiune) | Locomotiva mentinuta in circulatie | Prompt, conform reglementărilor specifice în vigoare | Regulamentul pentru circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare, reglementările specifice în vigoare | Abilitatea de a înțelege și executa dispozițiile primite, Abilitatea de a manipula instalatiii | Corectitudine, implicare, responsabilitate | 2 | Locul de muncă specific, operatorul regulatorului de circulație, șeful stației, instalațiile de telecomunicații, registre |
|  | 4.4.Oprește locomotiva | Căi libere obținute | Conform prevederilor Regulamentului pentru circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare | Modul de cerere/obținere de căi libere de circulație | Abilitatea de a utiliza instalația de telecomunicații pentru cererea și obținerea căilor libere | Responsabilitate , implicare | 4 | Locul de muncă specific, impiegații de mișcare din stațiile vecine, instalațiile de telecomunicații pentru cererea și obținerea căilor libere, registrul unificat de căi libere,comenzi și mișcare |

7

| Funcția majoră | Activități specifice | Rezultatul activităților | Etaloane calitative | Cunoștințe | Deprinderi | Atitudini | Nivel de responsabilitate | Context |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.Deservirea locomotivei | 5.1.Manipularea sistemelor de frână | Circulație raportată | Conform reglementărilor specifice în vigoare | Regulamentele și instrucțiunile în vigoare, programul de circulație zilnică | Abilitatea de a utiliza instalația de telecomunicații | Meticulozitate, implicare | 3 | Locul de muncă specific, operatorul regulatorului de circulație, instalația de telecomunicații, registre, programul de circulație zilnică |
|  | 5.2.Acționează sistemele unităților motoare în vederea propulsiei | Semnat de luare la cunoștință a Buletinului de Avizare al Restricțiilor | Conform reglementărilor specifice în vigoare | Regulamentele și instrucțiunile în vigoare, Buletinul de Avizare al Restricțiilor | Abilitatea de interpreta înscrierile din Buletinul de Avizare al Restricțiilor | Atenție, responsabilitate | 3 | Locul de muncă specific, Buletinul de Avizare al Restricțiilor |
|  | 5.3. Supraveghează aparatele de pe pupitrul postului de conducere | Semnat de luare la cunoștință a Buletinului de Avizare al Restricțiilor | Conform reglementărilor specifice în vigoare | Regulamentele și instrucțiunile în vigoare, Buletinul de Avizare al Restricțiilor | Abilitatea de interpreta înscrierile din Buletinul de Avizare al Restricțiilor | Atenție, responsabilitate | 3 | Locul de muncă specific, Buletinul de Avizare al Restricțiilor |

8.

| Funcția majoră | Activități specifice | Rezultatul activităților | Etaloane calitative | Cunoștințe | Deprinderi | Atitudini | Nivel de responsabilitate | Context |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Intervine pentru rezolvarea anomaliilor | 5.4. Intervine pentru reglarea și îmbunătățirea parametrilor locomotivei | Vagoane cu condiții speciale de circulație identificate | Conform reglementărilor specifice în vigoare | Regulamentul pentru circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare, instrucțiuni pentru admiterea și expedierea transporturilor excepționale pe infrastructura feroviară publică | Abilitatea de a identifica cu operativitate vagoanele cu condiții speciale de circulație, spirit de observație | Meticulozitate , atenție | 3 | Locul de muncă specific, arătarea vagoanelor, vagoane excepționale negabaritice și cu tonajul depășit, vagoane încărcate cu mărfuri periculoase din categoria “explozibile” si “ incendiabile” |
|  | 6.1.Avizează toate situațiile neprevăzute | Verificarea funcționării instalațiilor, stării liniilor, posturilor din stație consemnată în registre | Conform reglementărilor specifice în vigoare | Regulamentul pentru circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare | Abilitatea de a identifica starea de funcționare a instalațiilor, starea liniilor, a posturilor din stație | Atenție, corectitudine | 3 | Locul de muncă specific, registrul de revizie a liniilor și instalațiilor de siguranța circulației |

9.

| Funcția majoră | Activități specifice | Rezultatul activităților | Etaloane calitative | Cunoștințe | Deprinderi | Atitudini | Nivel de responsabilitate | Context |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.2.Asigură locomotiva împotriva pornirii din loc | Înscrieri certificate | Conform reglementărilor specifice în vigoare | Regulamentul pentru circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare | Abilitatea de a analiza înscrierile făcute | Responsabilitate, meticulozitate | 3 |  |
|  | 6.3.Intervine la materialul rulant dacă situația o impune | Întârzieri justificate | Conform reglementărilor specifice în vigoare | Instrucțiuni specifice exploatării sistemului informatic IRIS, Regulamentul pentru circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare | Abilitatea de a exploata echipamentele sistemului informatic IRIS | Responsabilitate | 3 | Locul de muncă specific, operatorul de mișcare de la regulatorul de circulație,stații de lucru IRIS, registrul unificat de căi libere comenzi și mișcare |

10

| Funcția majoră | Activități specifice | Rezultatul activităților | Etaloane calitative | Cunoștințe | Deprinderi | Atitudini | Nivel de responsabilitate | Context |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.Verifică capacitatea locomotivei după un incident | 7.1. Avizează și solicită asistență în urma unui incident la locomotivă sau garnitură | Dispoziții și telefonograme înregistrate | Conform reglementărilor specifice în vigoare | Regulamentul pentru circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare, reglementări specifice în vigoare | Abilitatea de a transmite o informație, de a interpreta o informație, de a utiliza instalațiile de telecomunicații | Corectitudine, implicare, promptitudine | 3 |  |
|  | **Intervine pentru limitarea pagubelor (17RL/1/88) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2. Identifică avariile survenite în urma unui incident | Comunicări, comenzi înscrise | Conform reglementărilor specifice în vigoare | Regulamentul pentru circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare, reglementări specifice în vigoare | Abilitatea de a înscrie informații, memorie, abilitatea de reproduce clar matic IRIS | Promptitudine, fermitate, responsabilitate | 4 |  |
|  | 7.3. Evaluează capacitatea locomotivei după un incident |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.4. Aplică proceduri pentru evacuarea unui tren în caz de urgență |  |  |  |  |  |  |  |

11.

| Funcția majoră | Activități specifice | Rezultatul activităților | Etaloane calitative | Cunoștințe | Deprinderi | Atitudini | Nivel de responsabilitate | Context |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Remizarea locomotivei | 8.1. Asigură locomotiva contra pornirii din loc | Locomotiva asigurata cu franele din dotare | Conform procesului tehnologic stabilit în reglementările specifice în vigoare | Regulamentul pentru circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare, reglementări specifice în vigoare, instrucțiuni pentru prevenirea și cercetarea accidentelor și a evenimentelor feroviare | Spirit de raspundere, capacitate de reactie, exigenta | Atentie, Responsabilitate, rigurozitate, fermitate | 4 | Locul de muncă specific, în postul de conducere al locomotivei, în depou, în remiza, în stație, unităţi/subunităţi de tracţiune |
|  | 8.2.Verifică partea de rulare si instalaţia de încărcare | Partea de rulare si Instalația de incarcare verificate | Conform Regulamentelor Ordinelor si instructiunilor specifice in vigoare | Cunostinte despre partea de rulare specifica pentru fiecare tip de locomotiva, Regulamentelor Ordinelor si instructiunilor specifice in vigoare | Abilitatea de a identifica defecte, Abilitatea de a identifica starea de funcționare a instalațiilor, acuitate acustică | Atentie, Responsabilitate, implicare | 4 | în depou, în remiza, în stație, unităţi/subunităţi de tracţiune |
|  | 8.3.Oprește motoarele locomotivei sau deconectează locomotiva de la sursa de energie electrică |  |  |  |  |  |  |  |

13.

| Funcția majoră | Activități specifice | Rezultatul activităților | Etaloane calitative | Cunoștințe | Deprinderi | Atitudini | Nivel de responsabilitate | Context |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8.4.Verifică și completează nivelurile fluidelor din instalaţiile locomotivei +nisipul |  |  | instrucțiunile de manipulare a instalațiilor |  |  |  | Sigiliile prevăzute în instrucțiunile de manipulare a instalațiilor |
|  | 8.5.Testează static si dinamic capacitatea locomotivei | Instalație sigilată | Conform planului tehnic de exploatare al stației | Regulamentul pentru circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare,planul tehnic de exploatare al stației, modul de sigilare al instalației | Abilitatea de aplicare a sigiliilor | Rigurozitate, responsabilitate | 3 | Locul de muncă specific, sigiliile prevăzute în instrucțiunile de manipulare a instalațiilor |
|  | 8.6. Completează fișa de bord a locomotivei și avizează neconformitățile pentru a fi remediate | Fisa de bord completata, | Conform planului tehnic de exploatare al stației | Regulamentul pentru circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare,planul tehnic de exploatare al stației, modul de sigilare al instalației | Abilitatea de aplicare a sigiliilor | Rigurozitate, responsabilitate | 3 | Locul de muncă specific, sigiliile prevăzute în instrucțiunile de manipulare a instalațiilor |

generale

| Funcţia majoră | Activităţi specifice | Rezultatul activităţilor | Etaloane calitative | Cunoştinţe | Deprinderi | Atitudini | Nivel de responsabilitate | Context |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrează în echipă | 1.Asumarea sarcinilor care îi revin în echipă | Sarcini asumate | Conform prevederilor specifice în vigoare | Instrucţiuni de serviciu specifice în vigoare | Capabilitatea de a-şi asuma sarcini, de a comunica, de a iniţia acţiuni în grup | Responsabilitate, profesionalism, operativitate | 2 | Locul de muncă specific |
|  | 2. Colaborarea cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor | Sarcini îndeplinite | Conform prevederilor specifice în vigoare | Instrucţiuni de serviciu specifice în vigoare | Capabilitatea de a explica, de încadrare în timp, de a respecta un plan comun, de a asigura echilibrul de sarcini în echipă | Responsabilitate, profesionalism, operativitate | 2 | Locul de muncă specific |

1.1.

| Funcţia majoră | Activităţi specifice | Rezultatul activităţilor | Etaloane calitative | Cunoştinţe | Deprinderi | Atitudini | Nivel de responsabilitate | Context |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi de prevenire şi stingere a incendiilor şi prevederilor din documentele SMC | 1.Respectarea normele de sănătate şi securitate în muncă şi prevenirea şi stingerea incendiilor | Norme de sănătate şi securitate în muncă şi prevenire şi stingere a incendiilor respectate | Conform prevederilor specifice locului de muncă în vigoare | Reglementările privind sănătatea şi securitatea în muncă şi prevenire şi stingere a incendiilor în vigoare, prevederile din fişa postului | Capacitatea de a aplica normele de sănătate şi securitate în muncă şi prevenirea şi stingerea incendiilor | Responsabilitate, promptitudine, profesionalism | 2 | Locul de muncă specific |
|  | 2. Utilizează echipamentele de lucru și echipamentele individuale de protecție | Echipamente de lucru şi individuale utilizate | Conform prevederilor specifice locului de muncă în vigoare | Reglementările privind utilizarea echipamentelor de lucru şi individuale de protecţie în vigoare, prevederile din fişa postului | Capacitatea de a utiliza echipamentele | Responsabilitate, promptitudine, profesionalism | 2 | Locul de muncă specific, echipament de protecţia muncii specific |
|  | 3.Însuşirea cerinţelor documentelor SMC | Cerinţe însuşite | Documentele SMC specifice postului | Prevederile documentelor SMC specifice postului | Capacitatea de memorare, de transpunere | Atenţie | 2 | Locul de muncă specific |